突发环境事件综合应急预案

# 1 总则

突发环境事件综合应急预案是中原石油化工有限责任公司（以下简称“中原石化”）为预防、预警和应急处置突发环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件而制定的专项应急预案。规范了公司应对突发环境事件的应急机制，提出了公司突发环境事件的预防预警和应急处置程序及应对措施，完善了各级政府相关部门和中原石化救援抢险队伍的衔接和联动体系，为公司有效、快速应对环境污染、保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。

## 1.1 编制目的

为提高中原石化防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下快速、科学、有效组织事故抢险救援的应急机制，确保迅速有序做好应急救援工作，控制事件蔓延，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，减少环境危害，保障公众健康和环境安全，根据公司实际情况，制定本预案。

1.2 编制依据

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国突发事件应对法

国家突发环境事件应急预案

石油化工企业环境应急预案编制指南（环办〔2010〕10号）

突发环境事件应急管理办法（2015年部令第34号）

企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）（发〔2015〕4号）

企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）（环办应急〔2018〕8号）

HJ 589  突发环境事件应急监测技术规范

1.3 适用范围

本预案适用于中原石化厂区范围内的发生或可能发生的突发环境事件（不包括辐射事故）的控制和处置。具体包括：

1.3.1 危险化学品及其它有毒有害物品在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏等事件。

1.3.2 生产过程中因意外事件造成的突发性环境污染事件。

1.3.3 其它突发性的环境污染事件。

1.4 术语和定义

1.4.1 突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件。

1.4.2 环境应急预案

企业为了在应对各类事故、自然灾害时，采取紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，而预先制定的工作方案。

## 1.5 工作原则

## 1.5.1 以人为本，救人在先。坚持“以人为本”的指导思想，把保障员工和公众的生命和健康作为首要任务，先抢救人员，再控制污染源。

1.5.2 居安思危，预防为主。坚持“预防为主”方针，宣传普及环境应急知识，建立和加强突发环境事件预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制。

1.5.3 统一领导，分级负责。公司应急指挥中心在中国石化应急指挥中心的统一领导下，建立健全公司应急救援体系及应急机制，落实两级应急职责，实行应急分级管理，提高应急反应速度。

1.5.4 依靠科技，提高素质。充分利用现有先进的技术，充分发挥公司各专家队伍和专业管理人员的积极作用；不断完善应急反应机制，强化人力、物力储备，增强应急能力；加强科学指导，进行资源整合，规范业务操作，实现应急工作科学化、规范化。

1.5.5 整合资源，协同应对。支持集团公司建立和完善区域应急中心，整合公司现有应急资源，实行区域联防制度，充分利用中原油田、中原大化和濮阳市应急资源，实现社会、协议单位应急资源的有机整合，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急机制。

# 2 基本情况调查

## 2.1 企业基本情况及厂区平面布置

2.1.1 企业基本情况

中原石化是由原中国石油天然气总公司和河南省人民政府合资兴建的国家“八五”重点建设项目，1987年国家计委批准立项，1993年7月开工建设，1996年7月建成投产，1998年划入中国石化集团公司，2005年进入中国石化股份公司。公司注册资本金24亿元，其中：股份公司占93.51%，河南省投资集团占4.55%，濮阳市商业银行占1.94%。

公司现有新、老两套生产系统共10套生产装置。老系统为石油化工路线，包括18万吨/年乙烯装置、26万吨/年聚乙烯装置、6万吨/年聚丙烯装置，以及苯抽提、丁烯、氢气分离、异构化、OCC等副产品深加工装置。新系统为煤化工路线，包括60万吨/年MTO（甲醇制烯烃）装置和配套的10万吨/年聚丙烯装置，分别于2011年10月10日和9月19日建成投产。两条生产路线合计乙烯产能32万吨、丙烯产能16万吨，主要产品有聚乙烯、聚丙烯、苯、MTBE等。公司实行公司——运行部两级管理模式，现设11个机关职能部室、5个业务中心和6个运行部。公司在岗正式职工1100余人。

2.1.2 区域位置

中原石化位于濮阳市高新技术产业开发区，距濮阳市区中心约8km，距濮阳老城区、中原油田基地约15km。东侧300m邻近河南省中原大化集团有限责任公司；西侧为西环路以及中农发河南农化有限公司；南侧约500m为国电；北侧为胜利西路以及濮阳市新豫石油化工有限责任公司。中原石化厂外设施包括全厂性高架火炬系统和污水处理装置，全厂性高架火炬系统位于厂区外西南约1.1km；公司污水处理厂位于厂区外西南约2.7km，公司东面方向距濮水河约3.0km。

中原石化地理位置见图2-1。

2.1.3 平面布置见图2-2。

2.4 预案关系分析

明确本应急预案与企业内、外部其他应急预案的关系，并附相应关系图，表述预案之间的横向关联及上下衔接关系。

2.4.1 企业内部应急预案的衔接

本预案是公司的综合环境应急预案，同时也是各运行部、业务中心的专项环境应急预案和现场处置预案的支持文件。中原石化应急预案体系如图2-3所示。

图2-1  中原石化地理位置图

图2-2  中原石化厂区平面布置图

图2-3  中原石化综合应急预案体系

2.4.2 与周边其他企业应急预案的衔接

如事故已经超过公司的应急能力，而且情况紧急时，在濮阳市突发环境事件应急系统的救援队伍还没有到来前，可请求周边其他企业的支援，同时通知上下游企业采取相应措施应对突发环境事件。反之，若周边其他企业出现应急能力不足的情况或发生的突发环境事故与本公司紧密相关时，公司的应急力量也应接受其它企业的支援请求，加入其应急行动行列之中，同时本公司应采取相应的应急措施。

# 3 指挥机构组成及职责

## 3.1 组织体系

图3-1  应急组织体系框图

## 3.2 组织机构与职责

3.2.1 应急指挥中心

3.2.1.1 组成

总 指 挥：公司总经理

副总指挥：公司副总经理

成    员：安全环保部经理、调度部经理、设备工程部经理、技术质量部经理、综合管理部主任、党群工作部经理、人力资源部经理、发展计划部经理、财务资产部经理、企业管理部经理，各运行部经理、各业务中心经理、工程公司经理、众和公司经理。

3.2.1.2 职责

a) 下达预警和预警解除指令；

b) 下达本预案的启动和终止指令；

c) 确定现场应急指挥部指挥、副指挥和专家组名单，并下达派出指令；

d) 审定签发向中国石化应急指挥中心办公室及政府主管部门的报告；审定新闻、信息发布材料。

3.2.2 应急指挥中心办公室

3.2.2.1 组成

a）应急指挥中心办公室由调度部和安全环保部组成，设在公司调度部调度室，并由调度室安排值班调度员24小时应急值班和接警工作；

b）根据突发事件的类型和职能部门的职责分工，应急指挥中心办公室由调度部负责应急处理日常工作。

3.2.2.2 职责

a）接到报告后向应急指挥中心领导汇报；

b）按应急指挥中心领导指示，通知相关职能部门；

c）收集现场情况资料；

d）根据应急指挥中心决定，通知事故应急处理专家；

e）根据应急指挥中心领导指示，联系中国石化内、外部救援力量做好准备；

f）根据应急指挥中心领导指示，做好上报材料的起草工作。

3.2.3 现场应急指挥部

3.2.3.1 组成

a) 现场应急指挥部是应急指挥中心的派出机构，现场应急指挥部指挥长由应急指挥中心指派，原则上由分管环保的副总经理担任。当分管领导不在、或现场指挥丧失指挥职能、或其它原因不能履行其职责时，应急指挥中心应立即指派或由现场最高领导接替其职务;

b）根据事件发生的性质、特点、严重程度和现场处置工作需要，现场应急指挥部下设：环境保护组、警戒疏散组、封堵抢险组、人员救护组、消气防组（灭火救援组）、生产控制组、供排水调度组、后勤保障组、技术专家咨询组、运行部应急救援组、物资供应组、公共关系组等专业组，以完成现场应急指挥部交办的特定任务。

3.2.3.2 职责

a) 根据综合应急预案分工和应急指挥中心指令，现场指挥部和成员部门立即赶赴现场指挥；

b) 根据本预案和现场实际情况，制定环境事件现场应急处置实施方案，经应急指挥中心批准后组织实施；

c）收集并及时向应急指挥中心汇报应急处置进展情况；

d）组织现场应急救援力量，开展现场应急处置；

e）核实应急终止条件并向应急指挥中心请示应急终止；

f）负责现场应急工作总结；

g）完成公司应急指挥中心交办的其他任务。

3.2.3.3 现场应急专业组组成及职责见表3-1。

表3-1  环境污染事件应急行动职责

| 序号 | 名称 | 组成 | 专业职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 保护组 | 组长： 安全环保部经理 孙培志 成员： ·安全环保部 关清海、马平川、刘海濛、姚孟珍 ·检验计量中心 宁光文、翟鹏 | 负责检查监测站是否按要求启动应急监测计划，水体进行环境即时监测；确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围及时向指挥长提出污染控制的建议；负责检查应急设施是否按要求投用，组织对封堵点的封堵；组织对泄漏出厂的物料进行回收；协同专家组对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施；负责事故调查和处理；按指挥部指令报告集团公司能源环保部、市应急管理局、市生态环境局，并协调相应的救援力量。 |
| 2 | 警戒 疏散组 | 组长： 行政事务中心经理 张现红 成员： ·行政事务中心 吴承建、张爱芳 | 负责安全警戒，禁止无关人员和车辆进入污染区域，对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散等工作。 |
| 3 | 封堵 抢险组 | 组长： 设备工程部经理 王俭革 成员： ·设备工程部 程军、井文涛 ·物资采购中心 马存福 ·公用工程部 王东玉 ·检维修中心 芦清武 ·电气仪表中心 唐建、刘云龙 ·检验计量中心 张振平 工程公司 | 负责紧急状态下的现场抢险作业，及时控制设备泄漏源。负责根据污染物的性质立即组织专用防护用品及专用设备、工具，如架设临时泵、应急电源等。其中公用工程部、工程公司负责架设临时电源、临时泵和进行封堵。 |
| 4 | 人员 救护组 | 组长： 安全环保部经理 孙培志 成员： ·安全环保部 吕庆伟 ·综合管理部 孙斌 | 负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗；对现场及周围人员进行防护指导、发放防护用品等工作；医疗机构根据伤害和中毒的特点实施抢救预案。 |
| 5 | 消气防组（灭火救援组） | 组长： 安环部消防队队长 闫志壮 成员： ·消防队、气防站 | 按灭火预案组织灭火。负责现场污染物的洗消，在保证控制事故前提下，合理利用消防用水及冲洗水。 |
| 6 | 生产 控制组 | 组长： 调度部经理 许刚 成员： ·调度部、发生事故单位 | 负责保证事故现场蒸汽、氮气、消防水等动力供应，并于发生事故的单位共同做好事故处置时的生产调整和事故处理后的生产恢复。 |
| 7 | 供排水 调度组 | 组长： 调度部经理 许刚 成员： ·调度部 付玉亮 ·安全环保部 张忠杰、丰波、马平川、杨国红 ·公用工程部 王东玉 | 负责调度消防水稳高压系统稳高压水泵运行，保障事故现场消防水系统压力、水量的供给；负责调度事故处置时的用水和排水；调度其它生产装置、辅助装置和涉及排水系统污水排放流程、排放系统、排水量的调整；调度事故污水的初期、后期即轻度污染水的去向。 |
| 8 | 物资 供应组 | 组长： 物资采购中心经理 陈永忠 成员： ·物资采购中心 马存福 ·综合管理部 李继增 | 负责组织应急处理所需物资的供应，组织车辆运送污染防治物资。 |
| 9 | 后勤 保障组 | 组长： 综合管理部主任 郭永立 成员： ·综合管理部 李继增、刘超 ·党群工作部 娄振峰、刘清 ·行政事务中心 刘晓静、苌新胜 ·众和公司 | 负责应急过程中网络、传输、视频会议及电话等信息通信保障；负责应急人员参与应急过程中的交通、食宿、医疗、保卫等后勤工作；完成应急指挥中心交办的其他任务。 |
| 10 | 技术专家咨询组 | 组长： 安全环保部经理 孙培志 成员： ·安全环保部 马平川 ·调度部 付玉亮 ·设备工程部 井文涛 | 负责对污染事故应急处理提出应急处理方案和相关措施，为现场指挥处理工作提供技术咨询。 |
| 11 | 公共 关系组 | 组长： 党群工作部经理 丘杰 成员： ·党群工作部 张伟、张良 ·综合管理部 李继增 ·企业管理部 栾启钧 | 负责接待事故发生后赶到事故现场的新闻媒体、政府部门、其它单位有关人员，引导新闻媒体实事求是的报道，并对现场记录、录像、拍照；负责收集、跟踪新闻媒体、网络、社会公众等各方面舆情信息，为应急指挥中心决策提供参考；负责信息发布材料的起草，经总指挥审核同意后对外发布事故信息；负责做好思想稳定、政策解释、法律法规宣传、善后处置等工作；负责分析突发环境事件的法律责任界定。党群工作部主任为新闻发言人。 |
| 12 | 运行部应急救援组 | 组长： 运行部经理 成员： ·运行部应急救援人员 | 运行部成立环境污染事件现场应急行动指挥部，负责指挥本单位环境污染事件应急处置工作，配合应急指挥部调查处理环境污染事件；运行部成立由主管生产领导为队长的环境污染事件工程抢险队，接受现场指挥部的指挥，实施抢险作业；负责本单位应急事件现场处置程序的制（修）订及评审、备案。 |

# 4 预防与预警

## 4.1 预防

4.1.1 危险源监控

4.1.1.1 公司通过危险源监控管理系统，对公司级重点要害部位、关键生产装置实行动态监控。

4.1.1.2 公司级重点关键生产装置要害部位实行公司、运行部两级管理和专业部门、运行部、班组三级监控管理。

4.1.1.3 公司级重点要害部位实行领导干部联系承包制；公司领导每季度、运行部领导每月进行监督检查。

4.1.1.4 公司主要生产装置每两年进行一次安全评价；关键生产装置要害（重点）部位每半年进行一次安全评估。

4.1.1.5 公司采取内部刊物、有线电视、宣传栏、新媒体等形式进行公众教育，告知存在的危险及应急措施，提高公众的防范意识。

4.1.1.6 公司针对不可容许的风险，落实专项资金，编制隐患治理计划、HSE技术措施计划进行整改。

4.1.1.7 公众聚集场所举办活动前，制定安全措施和应急预案，按规定审批和备案，并对进入场所的所有人员进行安全告知。

4.1.1.8 以HSE信息管理系统为依托，建立公司应急事件及灾害信息应急管理平台，建立完善自动监控报警系统。

4.1.2 风险防控管理措施

4.1.2.1 各环境重点防护部位操作人员经过相应的专业技术培训，持证上岗，严格执行操作规程。

4.1.2.2 各环境重点防护部位在生产运行中严格执行操作规程,按时巡回检查。

4.1.2.3 在环境危险源周围设立醒目的警示标志，加强管线及储罐巡回检查，杜绝敲打、锯割、卸螺丝或进行其它可能危及管线设施安全的作业；设专职巡检人员，尤其节假日加强巡查，及时发现事故隐患及泄漏事件，记录和报告可能对管线有直接或潜在危害的事件，防止人为损坏管线及罐体。

4.1.2.4 按照早发现、早报告、早处置的原则，在公司范围内开展对常规环境监测数据、辐射环境监测数据的综合分析、风险评估工作。

4.1.2.5 不断修订和完善环境污染事件应急预案,掌握应急抢险器材和防护用品的使用方法，定期组织培训和演练。

4.1.3 风险防控技术措施

4.1.3.1 危险化学品贮运防范措施

a) 罐区设置自动可燃气体及有毒气体检测仪，信号引入控制室；

b) 采用DCS系统，并设有超限报警和联锁保护系统；

c) 在生产管理过程中，严格执行中石化集团公司各类安全生产管理规定，确保储存系统安全生产。加强操作人员业务培训，岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途；定期检查管道密封性能，保持呼吸阀工作正常；罐内油品按规定控制温度；油罐清理和检修必须按操作规程执行，认真清洗和吹扫，取样分析合格，确认无爆炸危险后进行操作。

4.1.3.2 大气污染防范措施

a) 事故废气放空入火炬系统

当某一装置出现风险事故造成停车或局部停车时，装置自动连锁系统可自动切断进料系统，装置进行放空，事故停车造成的装置及连带上、下游装置无法回收的气体全部排入火炬系统，以保护人身和设备安全。公司建有两座火炬，火炬头为蒸汽助燃型无烟火炬头，火炬的设置在一定程度上可避免事故产生的烃类或有毒气体直排大气而产生的污染。

b) 物料泄漏应急、救援及减缓措施

当发生易燃易爆或有毒物料泄漏时，可根据物料性质，选择采取以下措施防止事态进一步发展：

①根据事故级别启动应急预案。

②根据装置各高点设置的风向标，将无关人员迅速疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，并严格控制出入，切断火源；根据需要疏散周围居住区人群，特别关注医院、学校等场所的疏散。

③比空气重的易挥发易燃液体泄漏时，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入环境空气。

④喷雾状水稀释，构筑临时围堤收容产生的大量废水。

⑤如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。

⑥小量液体泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，稀释水排入废水系统。大量液体泄漏：构筑临时围堤收容。用泡沫覆盖，降低挥发蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

c) 火灾、爆炸应急、减缓措施

当装置或储罐发生火灾或爆炸时：

①根据事故级别启动应急预案。

②根据需要，切断着火设施上、下游物料，尽可能倒空着火设施附近装置或贮罐物料，防止发生连锁效应。

③在救火的同时，采用水幕或喷淋的方法冷却相邻设备，防止引发继发事故。

④根据事故级别疏散周围居住区人群，特别关注医院、学校等场所的疏散。

4.1.3.3 污水外排防范及减缓措施

a) 公司涉及较多的易燃化学品，生产装置、储罐、管道等存在火灾爆炸的危险，灭火会产生大量的消防废水，为防止事故中消防废水的直接外排，罐区和生产厂区等容易发生事故的环节进行相应的防护。在罐区修建相应的围堰，以防止火灾或泄漏事故时消防废水的漫流；在生产厂区，由装置围堰，初期雨水池及事故水池组成的三级防控网络，将消防废水控制在厂界范围内；

b) 公司厂区主要储存、转输设施有罐区隔油池、污水泵房、雨水泵房、污水处理厂事故调节池和前端工业水池、生活水池，其主要能力如下：

①公司污水处理场3间事故调节池储存能力为8.4万m3。污水处理场前端有工业水池32240m3，生活水池2108m3。

②污水泵房有生产污水、生活污水、生产废水三个水池，可接纳事故污水1619m3，每池各设3台泵，三台泵的输送能力分别为100m3/h，100m3/h，80m3/h。

③雨水泵房雨水收集池容积为1000m3，设有临时防爆潜水泵2台，每台输送能力为80m3/h。

④总储存能力约为12万m3，公司消防系统设计最大消防供水量为2200m3/h。事故时最大消防水量：1200 m3/h。事故时最大存储物料量：20000×85%=17000 m3。储存能力和接纳事故状态下的事故水的能力是足够的。事故情况下未经处理的消防水在三级防控体系的保障下，可以将污染控制在公司厂区范围内。

## 4.2 预测

应急指挥中心办公室接到环境事件发生或可能已经发生的应急报告后，按照本预案分级要求，对事件的危害程度、紧急状况和发展势态进行预测，立即通知应急救援指挥部的成员到达应急指挥中心或事故现场。总指挥（总指挥因公外出等原因无法赶赴事故现场时，由副总指挥代理行使总指挥职责或由总指挥授权的）到达应急指挥中心后，根据事故状况派副总指挥或其他成员赶赴事故现场，成立现场指挥部，现场总指挥根据现场情况预测可能造成的后果和污染危害程度、紧急程度、发展势态，分析环境污染事件的级别，做出如下判断：

4.2.1 是否启动本预案。

4.2.2 相关职能部室、各应急保障组应采取的相应措施。

4.2.3 各单位应采取的防范措施。

## 4.3 预警及措施

4.3.1 预警条件

4.3.1.1 外部获取信息

①濮阳市政府通过新闻媒体公开发布的暴雨、地震等预警信息。 ②政府监督部门的监测结论或委托监测单位的监测结论。

③周边企业发布的预警信息或其他外部投诉、报警信息。

4.3.1.2 内部获取信息

①在线监测系统报警仪报警。

②废气、废水处理设施故障。

③应急设施故障或应急物资不足。

④安全检查发现的其他可导致泄漏、火灾的安全隐患。

4.3.2 预警措施

应急指挥中心办公室根据预测结果，经总指挥批准，通知机关职能部室及应急保障组进入预警状态。

4.3.2.1 事故预警

应急指挥中心办公室根据预测结果，经总指挥批准，通知机关职能部室及应急保障组进入预警状态。公司应急救援指挥部及应急救援各职能小组接到通知后立即赶赴现场，向现场指挥部报到,进行签名后按职责开展应急处理工作。

4.3.2.2 风险预警

当濮阳市气象台发布特大暴雨已预警时，事故应急池（含机泵）均为主要防护设施，一旦出现上述任何设施不能正常发挥作用时，应急救援中心应及时通过会议或电话发出水体风险预警。发出预警后：

- 供排水调度组人员及相关人员需24小时值守，直至预警解除；

- 应急救援指挥中心办公室结合公司水体环境风险源识别结果发布预警指令，同时向各职能部室、现场指挥部各专业组单位、各运行部传达预警指令；

- 各职能部门、现场指挥部各专业组单位、各车间接到预警指令后安排熟悉防控预案的人员值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送；

- 各职能部室、现场指挥部各专业组单位、各运行部检查公司重大环境风险源、运行部重点环境风险源物料贮量，必要时倒罐降低液面减少最大储罐物料贮量；检查同类物料切换罐、泵、系统管线备置情况；检查易发生事故部位及隐患挂牌部位的设施状况措施落实情况；检查清理运行部（罐区）、及系统排水设施积存油、杂物，降低自然灾害条件下环境风险度。

# 5 应急响应与措施

## 5.1 环境事件分级

5.1.1 环境事件分级

按照环境突发事件的性质、严重程度、可控性、影响范围等因素，通过危害分析，将环境污染事件分为Ⅰ（县区）级、Ⅱ（企业）级、Ⅲ（运行部）级，具体分级见表5-1。符合下表中“相关事件分级”中一项条件的即为对应级别。

表5-1  中原石化环境污染事件等级划分

| 级别 | 分级原则 | 相关事件分级 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 （县区级） | 突然发生，事态非常复杂，对地方乃至国家生产安全、公共安全、政治稳定和社会经济秩序带来严重危害或威胁，已经或可能造成特别重大人员伤亡、特别重大财产损失或重大生态环境破坏，需地方政府乃至国家统一组织协调，调集各方资源和力量进行应急处置的紧急事件 | a)一次环境污染事件造成直接经济损失在100万元以上。 b)影响范围超过中原石化公司区域,并引起严重对外纠纷；因环境污染造成死亡或发生明显中毒症状，使当地经济、社会的正常活动受到较大影响。 c)大量危险物料泄露或携带物料事故水，自装置边界、罐区防火堤或围堰进入公司下水系统并流出厂界，对环境敏感点造成污染。 d)在厂区内，依靠公司自身力量难以控制的环境污染事件。 e）危险废物意外事故导致人员死亡或5人(不含)以上受伤，须对受伤人员提供危险救护和现场救援的；导致厂区200㎡（不含）以上污染，需紧急处理的。 |
| Ⅱ级 （企业级） | 突然发生，事态复杂，对中原石化、濮阳市化工园区的生产安全、公共安全、政治稳定和社会经济秩序带来严重危害或威胁，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重生态环境破坏，需中原石化、地方政府多个部门统一组织协调，调集相关资源和力量进行应急处置的紧急事件 | a)一次环境污染事件造成直接经济损失在50万元到100万元；因环境污染造成人员受伤或发生明显中毒症状。 b)事件造成的空气污染未对中原石化公司厂厂区以外区域产生影响。 c)危险物料泄露或携带物料事故水，自装置边界、罐区防火堤或围堰进入公司下水系统，未出厂界。 d)依靠公司自身力量可以控制的环境污染事件。 e)危险废物意外事故导致厂区环境污染50—200㎡（含）或人员2－5人（含）受伤，须对区域污染紧急处理或对受伤人员紧急救护的。 |
| Ⅲ级 （运行部级） | 突然发生，事态较为复杂，对企业、一定区域的生产安全、公共安全、社会经济秩序带来一定危害或威胁，已经或可能造成人员伤亡、财产损失或生态环境破坏，需企业组织协调，调集相关资源和力量进行应急处置的紧急事件 | a)一次环境污染事件造成直接经济损失﹤50万元（含）. b)少量危险物料泄露或携带物料事故水未出装置边界或罐区防火堤及围堰。 c)依靠事故企业自身力量可以控制的环境污染事件。 d)发生危险废物泄漏、需紧急处理、未出装置区的。 |
| 注：①当事故状态下，污染物质对装置外环境没有影响时，分级按Ⅲ级处理；污染物质对厂界外水环境没有影响时，分级按Ⅱ级处理；发生Ⅱ级环境污染事故时，随着事态发展，对环境的影响不断扩大，企业的应急能力无法控制，上升为Ⅰ级处理；②以上事故分级包括水体污染事故、大气污染事故、危险废物事故，不包括放射性事件分级。 |

5.2 应急响应

一旦发生事故，当班班长为第一响应人、生产调度值班长为第二响应人。接警、接临灾预报或发生各类突发事件后，总调度室接警人员应立即向应急指挥中心领导报告，由各级指挥中心按照工作程序对警情作出判断，初步确定相应的响应级别，决定启动相应级别的应急响应机制。发生一级环境污染事件时，启动公司级应急预案，应急指挥中心、现场应急指挥部、成员单位、应急保障队伍立即行动实施救援;发生二级环境污染事件时，启动公司级应急预案，应急指挥中心、现场应急指挥部、成员单位、应急保障队伍立即行动实施救援;发生三级环境污染事件时，由事故单位启动运行部级应急预案，实施应急处置。

5.2.1 一级响应

5.2.1.1 一级通报

发生I级事件，总调度室在处理事件同时，迅速向应急指挥中心办公室领导汇报，并根据领导指示向总指挥、副总指挥和上级部门汇报；发生人身伤害时，立即通知医院。

5.2.1.2 应急启动

当达到本预案I级环境污染事件条件时，应急指挥中心总指挥应立即下达启动I级环境应急预案的指令。

5.2.1.3 应急上报

当发生Ⅰ级突发事件时,应做好以下应急上报工作：

- 应急指挥中心应立即（半小时内）向中国石化应急指挥中心、濮阳市应急救援指挥中心、濮阳经济技术开发区生态环境局电话报告，2小时内形成书面报告《应急信息接报单》（初报）；

- 机关职能部门按照中原石化应急指挥中心的指令，分别向对口的总部机关、市政府主管部门报告。

5.2.1.4 请求启动

当发生Ⅰ级突发事件时，请求中国石化启动《中国石化重特大事件应急预案》。启动集团公司级应急响应的，每日至少在上午9：00和下午16：00前向总部生产调度指挥中心书面报告有关进展。未启动集团公司级应急响应的，每日至少在上午9：00和下午16：00前向总部生产调度指挥中心进行电话续报，必要时以公司主管领导签字后发送传真的方式报送（续报）。

当发生Ⅰ级突发事件时，请求濮阳经济技术开发区启动开发区应急预案。

5.2.1.5 一级准备

中原石化应根据中国石化应急指挥中心或中国石化现场应急指挥部或濮阳市应急救援指挥中心的指令，做好各项应急准备工作，做到组织准备、人员准备和物资准备，具体方案参见各专项预案。

5.2.1.6 一级行动

Ⅰ级突发事件发生后，中原石化应根据中国石化应急指挥中心、中国石化现场应急指挥部或濮阳市应急救援指挥中心的指令，按照如实施一级应急救援行动。具体方案参见各专项预案。

5.2.2 二级响应

5.2.2.1 二级通报

发生Ⅱ级事件，总调度室在处理事件同时，迅速向应急指挥中心办公室领导汇报，并根据领导指示向总指挥、副总指挥和上级部门汇报；发生人身伤害时，立即通知医院。

5.2.2.2 应急启动

当达到本预案Ⅱ级环境事件启动条件时，应急指挥办公室应根据总指挥的决定，由应急指挥中心立即下达启动中原石化突发环境事件应急预案的指令。

5.2.2.3 应急上报

当发生Ⅱ级突发事件时,中原石化应做好以下应急上报工作：

a) 应急指挥中心应立即向中国石化应急指挥中心、濮阳市应急救援指挥中心、濮阳经济技术开发区生态环境局报告；

b) 机关职能部门按照中原石化应急指挥中心的指令，分别向对口的总部机关、市政府主管部门报告。

5.2.2.4 二级准备

应急指挥中心办公室、现场指挥部和机关各职能部门应按照中原石化应急指挥中心的指令，做到组织准备、人员准备和物资准备。具体的应急准备方案详见各专项预案。

5.2.2.5 二级行动

Ⅱ突发事件发生后，实施二级应急救援行动。

中原石化突发事件二级应急行动方案详见各专项预案。

5.2.3 三级响应

5.2.3.1 三级通报

发生Ⅲ级事件，总调度室在处理事件同时，迅速向应急指挥中心汇报，并根据领导指示向公司主管领导、相关专业部门领导、公司总值班室或办公室主任汇报。

5.2.3.2 指令预警

中原石化应急指挥中心在总调度室确认事发运行部启动应急预案后，立即下令中原石化及机关各职能部门进入预警状态。

5.2.3.3 三级行动

运行部实施三级应急救援行动。

接到调度部总调度室通报后，公司相关职能部门和相关运行部根据中原石化应急指挥中心指令，赶赴现场指导运行部进行应急处置。

## 5.3 应急报告

5.3.1 报告程序

5.3.1.1 出现火灾、爆炸、危化品泄漏事故时，现场第一目击者直接报告给装置值班负责人的同时拨打报警电话，值班负责人接到报警后立即向公司应急救援中心报告。

5.3.1.2 应急救援中心负责通知应急救援指挥部全体成员及相关人员，同时立即启动应急救援预案，公司应急救援指挥部所有成员立即履行各自的应急处理职责。

5.3.1.3 当发生Ⅰ、Ⅱ级事件时，由公司应急救援指挥部总指挥决定，应急指挥中心办公室向濮阳市经开区应急管理局、生态环境局、公安局等部门报告和向集团公司报告，Ⅰ级应急事件公司应急指挥中心办公室在接到事故报告半小时内上报集团公司、地方政府应急指挥中心办公室、生态环境局，各职能部门向集团公司归口部门例行报告。

5.3.2 报告内容

5.3.2.1 发生Ⅱ级及以上环境污染事件，事故单位应立即向公司应急指挥中心办公室报告，报告应包括但不限于以下内容：

a) 单位名称、事件发生时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况；

b) 人员中毒、受伤情况；

c) 已采取的应急措施；

d) 可能造成的环境影响和严重后果。

5.3.2.2 在处理过程中，应急行动指挥部应尽快将势态进展情况向应急指挥中心办公室报告，报告应包括但不限于以下内容：

a) 人身伤亡、设施损坏情况及其可能性；

b) 事态进展情况、已经采取的应急措施和处置效果；

c) 应急人员到位情况，救援物资储备、需求情况；

d) 救助请求等。

5.3.2.3 向濮阳市经开区应急管理局、生态环境局进行报告，报告应包括但不限于以下内容：

a) 单位名称、事件发生时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况；

b) 人员中毒、受伤情况；

c) 事件现场周围环境敏感点分布、环境保护目标及其优先保护次序；

d) 可能造成的环境影响和严重后果；

e) 周边居民分布状况及疏散情况；

f) 事态进展情况、已经采取的应急措施和处置效果；

g) 交通管制情况；

h) 救助请求等。

5.3.2.4 应急终止后一周内，采用书面及电子文档形式报告处理结果（Ⅱ级及以上事件的处理结果报告需报送总部化工事业部、能源管理与环境保护部），报告应包括但不限于以下内容：

a) 初报和续报的有关内容；

b) 处理事件的措施、过程和结果；

c) 事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题；

d) 参加应急处置的有关部门、单位和工作内容；

e) 有关危害与损失的证明文件等详细情况。

5.3.3 公司应急联络电话

火警  4471119

急救  4471120

公司应急指挥中心  4471000  4471336

安全环保部经理    4471968

安全环保部副经理  4471965  4471957

安全环保部环保模块  4471277  4471500

安全环保部安全模块  4471619  4471265

检验计量中心环境监测站   4471279   4471185

图5-1  突发环境事件应急响应程序图

## 5.4 应急措施

5.4.1 应急准备

根据本预案应急处置需要，依照中原石化总体应急预案，规定现场应急指挥部和各参与部门职责，各单位依照职责做好日常和应急处置前的相应准备工作。应急救援物资见附件1；应急救援工作通讯录见附件2、3（包括政府主管部门、社会救援机构、总部有关部门、企业有关部门和人员）。

5.4.1.1 应急指挥中心

应急指挥中心接到报告后迅速通知指挥部成员和专业救援队伍迅速赶往事故现场，成立事故现场指挥部、环境保护组、警戒疏散组、封堵抢险组、人员救护组、消气防组（灭火救援组）、生产控制组、供排水调度组、后勤保障组、技术专家咨询组、运行部应急救援组、物资供应组、公共关系组等专业组协调行动，并按照本预案组织机构和职责，制定具体现场应急行动内容并做好以下工作：

a) 审定应急处置指导方案；

b) 确定现场应急指挥部人员名单，并指派现场指挥；

c) 随时掌握环境污染事件处置情况，当符合公司级应急预案启动条件时，立即下令启动本专项预案。

5.4.1.2 应急指挥中心办公室

①应急指挥中心办公室应做好以下工作：

a) 接到报告后立即向应急指挥中心汇报，并落实指令；

b) 按照应急指挥中心指令，统一对外联系；

c) 做好对外新闻发布和上报材料起草的准备；

d) 完成应急指挥中心交办的其他准备工作。

②调度部应做好以下工作：

a) 接到报告后立即向公司应急指挥中心汇报，并落实指令；

b) 按照应急指挥中心指令，通知安全环保部、设备工程部、技术质量部、党群工作部、行政事务中心、物资采购中心等相关机关职能部室、各单位和专家组专家，做好应急准备；

c) 全面跟踪并详细了解环境污染事件现场的应急处置情况，及时向应急指挥中心汇报、请示，并进一步落实指令；

d) 组织制定应急处置指导方案；

e) 组织专家立即对环境污染事件进行初始评估：根据污染物的种类、气象、水文等条件和污染物扩散信息，评估污染物泄漏到环境中的量，预测污染物的扩散趋势和路径，利用环境保护目标分布图，评估可能受到威胁的目标和易受污染的目标；评估环境污染事件发生火灾爆炸的可能性；评估环境污染事件对人身安全、公众健康构成的威胁；

f) 组织评估应急响应的人力、设备、器材是否能满足应急的需要，是否需要其他环境污染事件应急中心等协作单位的支援，并随时联系，必要时可协调调用应急物资；

g) 收集环境污染事件及与其有关的资料(如现场气象、水文等)，及时向应急指挥中心汇报；

h) 确定派往现场的人员并通知待命；

i) 制定生产经营计划调整方案；

j) 完成应急指挥中心交办的其他准备工作。

③安全环保部应做好以下工作：

a) 了解事件现场的应急处置情况，及时向应急指挥中心汇报、请示并落实指令；

b) 参与制定应急处置指导方案；

c) 根据现场应急处置需要，组织调动和协调消防、气防、医疗救护等救援力量赶赴现场；

d) 确定本部门派往现场的人员，并通知待命；

e) 做好向地方政府环保主管部门报告和求援的准备工作；

f) 参与制定应急处置指导方案；

g) 做好组织调配、协调环保应急监测救援力量赶赴现场；

h) 完成应急指挥中心交办的其他准备工作。

5.4.1.3 机关职能部室和业务中心

①党群工作部接到应急指挥中心办公室的通知后，应做好以下工作：

a) 做好员工和公众思想稳定等工作的准备；

b) 确定本部门派往现场的人员并通知待命；

c) 做好向对口的政府主管部门报告和救援的准备工作；

d) 做好事件组织和协调传媒中心等公司内部媒体真实记录现场影像的准备；

e) 完成应急指挥中心交办的其他准备工作。

②设备工程部接到应急指挥中心办公室的通知后，应做好以下工作：

a) 跟踪并详细了解环境污染事件现场的处置情况，及时向应急指挥中心办公室汇报、请示并落实指令；

b) 参与制定应急处置指导方案；

c) 做好组织调动和协调设备抢险、抢修等机动应急救援力量赶赴现场；

d) 完成应急指挥中心交办的其他准备工作。

③行政事务中心接到应急指挥中心办公室的通知后，应做好以下工作：

a) 跟踪并详细了解环境污染事件现场的处置情况，及时向应急指挥中心办公室汇报、请示并落实指令；

b) 参与制定应急处置指导方案；

c) 做好环境污染事件现场警戒、安全保卫工作；

d) 疏散事件现场无关人员；

e) 完成应急指挥中心交办的其他准备工作。

5.4.1.4  机关其他职能部室和业务中心按应急指挥中心指令做好应急准备工作。

5.4.2 现场处置

5.4.2.1 水体污染事件现场处置

a) 水污染物按照装置区域、厂界内区域、厂界外区域、进入水体前先后顺序进行控制:首先将物料控制在装置围堰内，其次将物料控制在不出装置或装置周边的边沟内，第三是将物料引进应急池，然后将物料转输到污水处理场；

b) 事件单位迅速切断污染源，使用专用堵漏工具对泄漏点进行堵漏，堵漏后使用专用容器对污染物进行处理，减少污染物质外泄；同时，关闭污染物质通往厂外的所有管线或明沟阀门，以防污染物排入外环境；

c) 专家组根据污染物产生、扩散及可能造成的影响制定现场环境污染防控处置方案，经现场指挥部批准后实施；

d) 工程抢险队按照现场环境污染防控处置方案处置污染物；

e) 应急监测组按应急监测预案进行跟踪监测，随时报告监测结果；

f) 工程抢险队将外溢残余污染物强制消除。

5.4.2.2 大气污染（伴随有毒有害物质逸散）现场处置

发生火灾、爆炸事故导致大气污染事故伴随有毒有害物质逸散时，采取以下处置措施：

a) 生产控制组迅速查明泄漏源点，关闭相关阀门或紧急停车，以有效控制事态恶化；

b) 人员救护组采取有效防护措施后进入现场抢救现场中毒人员；

c) 环境保护组安排环境监测站监测空气中有毒物质的浓度，并上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒范围和疏散路径，并发出有害气体逸散警报；

d) 治安警戒组根据划定的区域设置警戒线，疏散现场及警戒区内无关人员，封锁现场，控制火源；

e) 物资供应组立即落实配置相应的个体防护用品，加强现场人员个体防护；

f) 运行部救援组在确保人员安全的情况下，采取驱散、稀释、隔离等措施，降低可燃、有毒有害气体浓度及其危害范围。并在安全区域内设立洗消站，对现场人员、物资等进行洗消；

g) 由消防部门在消防水中加入适当比例的洗消药剂，在下风向喷水雾洗消，消防水收集后进行无害化处理；

h) 条件允许时，迅速组织力量对泄漏管道进行封堵、抢修；

i) 当有害气体物质在人口密集处或密闭空间泄漏，并得不到有效控制，可能造成重大次生灾害时，现场指挥部要果断适时下达封闭事故现场，发出有害气体逸散警告；

j) 在控制住污染源后，从事故发生地开始向下风方向对污染区逐次推进全面彻底的洗消。

5.4.2.3 危险化学品及危险废物污染事件现场处置

①危险化学品及危险废物泄漏：

a) 隔离、疏散：设定初始隔离区，封闭事故现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员，实行交通管制；

b) 工程抢险：以控制泄漏源，防止次生灾害发生为处置原则，应急人员应佩戴个体防护器材进入事件现场，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，转移受伤人员，控制泄漏源，实施堵漏，回收或处理泄漏物质；

c) 医疗救护：应急救援人员必须佩带防护器材迅速进入现场危险区，沿逆风方向将患者转移至空气新鲜处，根据受伤情况进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往指定定点医院抢救，组织有可能受到危险化学品伤害周边群众进行体检；

d) 洗消：设立洗消站，对中毒人员、现场医务人员、抢险应急人员、抢险器材等进行洗消，严格控制洗消污水排放，防止次生灾害；

e) 对于大量泄漏，可采用隔膜泵将物料抽入容器内或槽车内；对于一般泄漏的，可采用围堤堵截，在保证安全前题下，用人工方法回收；对于泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收处置。在处置现场时，应关闭雨排系统或其它直排环境通道，防止物料沿明沟外流，污染环境；

f) 火灾爆炸：当泄漏事故发生火灾爆炸次生灾害后，具体应急措施见公司《火灾爆炸应急预案》。

②危险化学品及危险废物中毒：

a) 隔离、疏散：设定初始隔离区，封闭事故现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员，实行交通管制；

b) 现场急救：应急救援人员必须佩带防护器材迅速进入现场危险区，沿逆风方向将患者转移至空气新鲜处，根据受伤情况进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往指定定点医院抢救；

c) 医院治疗：迅速将受伤、中毒人员送往指定定点医院抢救；组织医疗专家，保障治疗药物和器材的供应，组织有可能受到危险化学品伤害周边群众进行体检。

5.4.2.4 厂外油气管线突发事件现场处置

公司所属油气管线共2条，分别是天然气管线和乙烷管线，为公司生产过程提供原料和燃料。管线基本情况如下：

| 名称 | 起--止 | 管径 | 长度 | 占压情况 | 压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙烷 | 厂区至中原油田三气 | 89mm | 31km | 1处 | 6.0MPa(绝) |
| 天然气 | 厂区至中原油田配气站 | 273mm | 36.4km | 2处 | 1.6 MPa |

## ①油气管道泄漏：

## a) 应迅速切断泄漏源，封闭事故现场，发出可燃液体、气体逸散报警；

b) 检测可燃气体浓度，根据现场风向，加强现场人员的安全管理；疏散现场及周边无关人员；确定泄漏区域，警戒到位，措施得当；

c) 条件允许时，迅速组织力量对泄漏管线进行封堵，抢修作业。

## ②管道泄漏引发火灾、爆炸:

## a）立即切断泄漏源，封闭泄漏现场；

b）立即组织专业医疗救护小组抢救现场受伤人员；

c）立即组织现场消防力量进行灭火，同时启动《火灾爆炸应急预案》；

d）立即组织力量对泄漏管道进行封堵、抢修作业。

## ③当管道泄漏处于重点穿跨越段（如高等级公路等），并导致交通中断时：

a）立即向当地政府应急机构报告；

b）立即切断泄漏源，对泄漏的管线进行封堵；

c）立即组织清理交通要道及两侧安全距离内的污染物，全力恢复交通。

## ④油气管道泄漏处于公共聚集场所、人员密集场所：

a）立即切断泄漏源，封闭泄漏现场；

b）立即疏散警戒范围内的公众及无关人员到安全区域；

c）立即向当地政府应急机构报告；

d）立即组织力量对泄漏管道进行封堵、抢修作业。

## 5.5 应急人员紧急疏散与撤离

5.5.l 事故现场人员清点、撤离的方式、方法

当发生重大泄漏、火灾事故时，由指挥组实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工及外单位客户人员必须执行紧急疏散、撤离命令。

a) 当员工接到紧急撤离命令后，应立即切断电源，并对物料进行安全 处置无危险后，方可撤离到指定地点集合；

b) 员工在撤离过程中，在无防护、防毒面具的情况，用湿手巾捂住口、鼻脱离现场，总的原则是：向处于当时的上风方向撤离到安全点，一般至少在300m以上。在安全距离内，要尽快设立警戒标志或警戒线，禁止无关人员擅自进入危险区；

c) 事故现场人员按指挥组命令撤离、疏散到指定安全地点集中后，由各车间、部门的负责人检查统计应到人数、实到人数，向指挥组报告撤离 疏散的人数。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等没及时撤离人员，由配戴适宜防护装备的抢险组员两人进入现场搜寻，并实施救助；

d) 周边人员的疏散由警戒疏散组负责人组织疏散、撤离，引导和护送、疏散人群到安全区。当事故威胁到周边地区的群众时，指挥部应及时向濮阳市生态环境局和濮阳市人民政府部门报告，由市公安、民政部门组织抽调力量负责组织实施。

5.5.2 现场监护及抢险人员的撤离条件、方法

事故完全失控，已失去抢险意义，同时严重威胁抢险人员安全时，应由总指挥(或现场总指挥)下达停止抢险紧急疏散的命令。现场设专人对抢险、救援人员进行监护，一旦有异常情况(如抢险救援人员晕倒、建筑或构件有垮塌、掉落危险、风向变化、灾情扩大等)，可能危及抢险救援人员安全时，要通过广播或其他有效信息传输方式，指挥和帮助抢险救援人员沿安全路线撤离。撤离过程中，由总指挥派专人对抢险救援人员随时清点，确保全部安全撤离。

5.6 安全防护

5.6.1 防护内容

①呼吸系统防护：空气中污染物浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带呼吸器。

②眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

③防护服：穿工作服(防腐或防酸碱)。

④手防护：戴橡皮手套(防腐或防酸碱)。

5.6.2 防护标准

根据事故物质的毒性及划定的危险区域，确定相应的防护等级，并根据防护等级按标准配备相应的防护器具。

5.6.3 受灾群众的安全防护

当事故影响范围超过厂界时，应急指挥组应根据事故类型和等级，划定危险区域，配合政府有关部门组织危险区域内的群众安全疏散并撤离到安全地点，为受灾群众提供避难场所以及必要的基本生活保障，配合政府部门进行受灾群众的医疗救助、疾病控制、生活救助。

## 5.7 受伤人员现场救护、救治与医院救治

5.7.1 受伤人员现场救护措施

因危险化学品泄漏、废气非正常排放、意外火灾等，导致事故现场发生人员伤亡、中毒、溺水时，抢险组协助医疗组、后勤组及时将受伤人员从受伤区域转移到安全区域，医疗小组人员对伤员进行现场急救、包扎，重症伤者应立即送至医院抢救。

5.7.1.1 外伤人员的救护

①进行清洗伤口。

②接着给予初步止血、包扎、固定。

③然后搬运伤员时保持运作一致平稳，注意固定部位。

5.7.1.2 烫伤人员的救护

①伤员的衣服靴袜用剪刀剪开后除去。

②用清洁冷却水冲洗，然后用清洁布片或消毒纱布覆盖送医院。 ③未经医务人员同意，切忌在伤口处涂各种药水和药膏。

④送医院途中，可给伤员多次少量口服糖盐水。

5.7.1.3 火灾烧伤人员的救护

①迅速熄灭身体上的火焰，减轻烧伤。

②用冷水冲洗、冷敷或浸泡肢体，降低皮肤温度。

③用干净纱布或被单覆盖和包裹烧伤创面，切忌在烧伤处涂各种药水 和药膏。

④给烧伤伤员口服自制烧伤饮料糖盐水，切忌给烧伤伤员口服白开水。

⑤搬运烧伤伤员时，动作要轻揉、平稳，尽量不要拖拉、滚动，以免加重皮肤损伤。

5.7.2 医院名称、联系方式、地址

①濮阳市人民医院，急诊电话：0393-4414354。

地址：河南省濮阳市胜利路与开州路交叉口

②中原大化医院，急诊电话：0393-8954120。

地址：河南省濮阳市华龙区人民路 106 号。

③濮阳市第三人民医院，急诊电话：0393-4421584。

地址：河南省濮阳市华龙区振兴路。

## 5.8 应急监测

5.8.1 物资准备

环境监测站应根据公司污染物的种类，准备相关的采样器具、分析试剂和相应的仪器设备，防护器具，并专人专用专管。大气监测组做好测定空气中苯系物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃、芳烃等项目的准备，水质监测组做好水中苯系物、化学需氧量、油、PH、非甲烷总烃等项目的准备；监测站站长同时做好车辆和物质的协调准备，确保随时具备应急监测的条件。

5.8.2 人员准备

全站全体职工应有应急监测的思想意识，履行各岗位职责，熟悉应急监测的程序，学习相应的技术方法，随时组织人员到现场进行监测作业。一般污染事故全站出动5人/次，重大、特大污染事故全站出动。

5.8.3 监测方法标准

污染物采用国际方法标准，方法见表5-3、表5-4。

表5-3  空气中污染物测定方法

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯系物 | 气相色谱法 | 空气和废气监测方法第四版 |
| 2 | 一氧化氮 | 便携式仪器分析 | 电化学 |
| 3 | 二氧化氮 | 便携式仪器分析 | 电化学 |
| 3 | 二氧化硫 | 便携式仪器分析 | 电化学 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 空气和废气监测方法第四版 |
| 5 | 芳烃 | 气相色谱法 | 空气和废气监测方法第四版 |
| 6 | 氯化氢 | 硫氰酸汞分光光度法 | 空气和废气监测方法第四版 |
| 7 | 氯 | 甲基橙分光光度法 | 空气和废气监测方法第四版 |
| 8 | 硫化氢 | 硝酸银比色法 | 空气和废气监测方法第四版 |
| 9 | 一氧化碳 | 便携式红外线CO分析器 | 光学 |
| 10 | 噪声 | 声级计 | GB/T14623-93 |

表5-4  水中污染物监测方法

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 玻璃电极法 | GB 6920-86 |
| 2 | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB 11914-89 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
| 4 | 溶解氧 | 碘量法 | GB 7489-87 |
| 5 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 |
| 6 | 氨氮测定 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
| 7 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89 |
| 8 | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-89 |
| 9 | 硫化物 | 对氨基二甲基苯胺光度法(亚甲蓝法) | GB/T 16489-1996 |
| 10 | 石油类 | 三波数红外分光光度法 | 水和废水监测方法 第四版 |
| 11 | 非甲烷总烃 | 气相色谱-质谱法 | HJ810-2016 |
| 12 | 苯系物 | 气相色谱法 | 水和废水监测方法 第四版 |

5.8.4 监测方案的实施

5.8.4.1 接收应急监测任务

a) 环境监测站接到应急检测指令或事故报告时，应询问事故发生的时间、地点、污染物种类、污染程度等情况，并立即报告公司应急指挥小组；

b) 公司应急指挥小组和环境监测站人员立即到位。公司应急指挥小组立即查阅相关资料信息进行分析。如果能独立监测，则马上通知环境监测站进行应急监测准备；如果不能独立完成，则向上级汇报或请求其他部门协助；

c) 对于公司不具备应急监测能力的项目，应急监测可委托濮阳市生态环境监测中心和中原油田环境监测中心，濮阳市生态环境监测中心不具备监测能力的项目，由其提请上级监测部门协助进行。

5.8.4.2 应急监测方案编写

a) 接收应急监测任务后，环境监测站迅速编写应急监测方案，包括确定监测项目、监测分析方法、监测仪器和采样设备、监测点位的布设以及人员监测防护装备。初步的监测点布设方案见表1-3；

b) 监测方案经应急指挥小组审批后实施。如有必要，进入现场后可根据实际情况对检测方案做适当修改，并报指挥小组批准后实施。

5.8.4.3 现场监测及分析

环境监测站根据应急监测方案做好采样准备工作，按照指挥小组指令赴事故现场监测和采样。检验计量中心配合环境监测站做好相关分析工作。

5.8.5 监测结果报告

现场监测人员应尽快向指挥小组报告有关便携式的监测结果，定期或不定期编写监测分析报告。污染跟踪监测根据指挥小组的意见编写报告。

5.8.6 应急监测终止

5.8.6.1 在监测过程中各部门各岗位人员应保留相应记录和信息，并对监测结果进行汇总、整理、分析污染事故的污染程度、范围和后续对人体健康、生态平衡的影响评估，经论证已达到相关的质量标准，危害消除，本次监测过程关闭。

5.8.6.2 应急监测结束后，各部门应尽快做好下次应急监测所需设备、试剂的再准备工作。公司环保管理人员及其他相关单位应总结污染事故发生时间、地点、污染物种类、污染程度与范围，污染危害与损失以及事故的原因和有关应急监测的过程、经验与教训等。

表5-5  污染事故污染物的监测点布设方案

| 项目 分类 | 分析 项目 | 监测频率 | 监测点位 | 事故地点与测点距离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气 体 | 苯系物 NO/NO2 SO2 非甲烷总烃 芳烃 氯化氢 氯 硫化氢 CO 噪声 | 污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。 | 上风向1个 下风向2个 静风向东南西北4个测点 | 风速在0.5～1m/s，事故1小时后，在下风向3公里处布点； 风速在1～2m/s，事故1小时后，在下风向4.5公里处布点； 风速在2～3.5m/s，事故1小时后，在下风向6公里处布点。 | 依据污染事故时间、风速，测点距离可延长和缩短，上风测点距事故地点50～1000米 |
| 水 质 | 苯系物 PH COD 石油类 非甲烷总烃 DO BOD5 SS S2－ NH4－N 挥发酚 总磷 | 污染前期每1小时一次，后期每4小时一次。 | 所在单位污水内排口、雨排封堵口及相关外排口 |  |  |

5.8.7 应急处理培训及预案演练

为确保中原石化的正常生产、生活，本着预防为主，早做准备的思路，环境监测站在做好资源准备的基础上，应对应急监测技术方法进行专题研究，每年进行专项和综合演练，确保一旦发生污染突发事故后能及时监测。

在实际工作中结合安全例会进行应急处理培训。全面性演练每年进行二次，并对演练效果进行评价。

## 5.9 信息报送、处理与发布

5.9.1 环境污染事故报告时限和程序

公司发生Ⅰ、Ⅱ级环境污染事故后，应立即向集团公司和地方主管部门报告，并立即组织力量进行现场调查。紧急情况下，还可以越级上报。

5.9.2 环境污染事故报告方式与内容

环境污染事故的报告方式分为初报、续报和处理结果报告三类。由应急指挥部及时向上级主管部门和政府部门报告。初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。（报告方式和内容按《中国石化突发环境事件专项应急预案》和政府部门的具体要求）

①初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。初报应采用适当方式，避免在当地群众中造成不利影响。

②续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

③处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

5.9.3 公众告知

环境污染坏事件造成的污染已经影响或预测可能影响到周边居民和环境时，由应急指挥中心指令应急办公室或应急现场指挥部：

5.9.3.1 报告当地政府及环保部门，征得政府援助或及时启动政府环境应急预案；

5.9.3.2 通过各种途径向公众发出警报和紧急公告，告知事故性质、对健康的影响、自我保护措施、注意事项等，让公众能够及时作出自我保护响应；

5.9.3.3 决定实施疏散时，报请政府告知公众疏散的有关信息建议，如疏散时间、路线、随身携带物、交通工具及目的地等。

5.9.4 信息发布

在政府相关部门认可下，由应急指挥部及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。对于较为复杂的事件，可分阶段发布，先简要发布基本事实。对于一般性事件，主动配合新闻宣传部门；对灾害造成的直接经济损失数字的发布，应征求评估部门的意见。对影响重大的突发事件处理结果，根据需要及时发布。

# 6 应急终止

## 6.1 应急终止的条件

a) 事件现场得到有效控制，事件条件已经消除；

b) 污染源的泄漏或释放基本得到控制，污染物排放因子已降至规定限值以内；

c) 事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

d) 事件现场各专业应急处置行动已无继续的必要；

e) 采取一切必要的防护措施以保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 6.2 应急终止的程序

当突发事故得到有效控制后，灾害性冲击已消除，社会负面影响消减，进入恢复阶段时，总指挥宣布应急结束。

## 6.3 现场保护与现场洗消

6.3.1 事故现场的保护措施

事故发生后，为方便事故的调查与处理，使事故调查人员看到事故发生后的原始状态，根据科学的计算，及时查清事故原因，采取有效的防护措施，避免类似事故发生。同时，避免无关人员进入事故现场，受到意外伤害。因此，必须对事故现场采取有效的保护措施。

- 事故发生后，疏散警戒组在赶到事故现场后，立即组织有关人员对事故现场进行封锁，除现场应急救援人员外，其他人员一律不得进入事故现场；

- 事故现场一律不得改变设备阀门、仪表、安全阀等设施的状态；

- 事故现场在未处理、勘查结束前，安排人员24小时保护现场。 在事故现场勘查结束后，由指挥长通知疏散引导组撤离现场保护。

6.3.2 事故现场的洗消

事故发生后，由于有毒有害物质的污染，对事故现场设备、环境和其他人员造成污染，因此在事故应急处理结束后，必须对事故现场进行洗消。

a）利用消防水带对现场设备、环境进行冲洗，洗消人员站在上风向处，避免洗消时洗消水喷溅到身上；

b) 对于不能用消防水带冲洗的设备设施，可利用简易喷雾器、盆、 毛刷、清洗海绵等进行清洗；

c）现场洗消时，用关闭雨水总排口闸门，打开旁路阀门，装置外外的洗消水通过雨水管道流入事故水监护池，再用泵抽至污水泵房后送公司污水处理厂；装置内的洗消水排入车间内的污水池，防止洗消废水外排造成二次污染；

d）现场洗消时，对现场应急救援人员等接触有毒有害物质的人员进行清洁净化，对防化衣进行清洁净化处理。事故现场的洗消工作由消防组负责，洗消过程中，需消防组协助监测站人员对处置后的事故现场进行分析化验和监测，对雨水排放口进行监测，确定合格后为洗消结束。

## 6.4 跟踪环境监测

污染物进入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，在应急状态终止后，监测组人员应进行污染物的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标。

## 6.5 应急终止后的行动

a）通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、村庄、社会关注区事件危险已解除；

b）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

c) 应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的出现；

d）编制突发环境事件总结报告，应急终止后上报；

e）根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订；

f）参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态；

g）进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边 人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）；

h）对由于本厂的环境事故而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及 范围，对其进行适当经济补偿；

i）根据事故调查结果，对公司现有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见；

j）做出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立档 案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

# 7 后期处置

## 7.1 善后处置

7.1.1 对应急处置人员用过的器具进行清洗消毒。利用救灾资金对损坏 的设备、仪表、管线等进行维修，在维修前应保留损失现场及相关残余物，联系保险公司理赔部门，进行现场勘查，清点损失，双方商定理赔金额， 利用救灾资金及理赔资金对损坏的设备、仪表、管线等进行维修，积极开 展灾后重建工作。

7.1.2 对抢险救援人员进行健康监护和体检，积极对事故过程中的死伤人员进行医院治疗或发放抚恤金。以车间、部门为单位，向职工说明情况， 做好情绪的安抚，消除员工的恐慌不稳定心理。

7.1.3 配合当地政府部门对受灾人员进行妥善安置和损失赔偿，安置地点、方式和赔偿金额服从当地政府安排，确保社会安定稳定。

7.1.4 配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估。

7.1.5 根据实际情况，每年安排相应的专项经费，对应急救援中有突出表现的部门和个人给予表彰和奖励。

## 7.2 评估与总结

7.2.1 当事故得到控制，立即成立以下两个专项工作小组：

a）在总指挥的指令下，由设备工程部、调度部、安全环保部、公用工程部和发生事故单位组成的污染清理小组，进行现场污染清理，由设备工程部负责；

b）在总指挥的指令下，由安全环保部、调度部、设备工程部、消防队和发生事故单位组成的污染评估和事故调查小组，评估现场污染状况，调查事故发生原因，研究制定处置和防范措施，防止次生灾害发生，由安环部负责。

7.2.2 应急行动结束后应做好以下收尾工作：

a）对清污的效果进行检查和评价；

b）将设备和器材进行清洗和维修，更换损坏的设备和部件；

c）清点和归还临时调用的设备、器材；

d）整理临时储存场所和其它工作区；

e）写出总结报告，分析整个应急行动的可行性，积累经验，对应急响应预案提出修改意见。由应急指挥组根据所发生的突发环境事故的危害和影响，组建事故调查组，彻底查清事故责任，总结经验教训，并根据引发事故的直接和间接原因，提出整改建议和措施，形成事故调查事故。公司应急办公室对应急过程和应急能力进行评估，并组织专家对突发环境事件可能造成的中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议；提出改进措施，根据需要对应急预案进行修订。

## 7.3 恢复重建

7.3.1 事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活尽快恢复到正常状态，公司各级人员应采取必要的措施或行动防止发生次生、衍生事件。

7.3.2 突发事件应急处置工作结束后，应急领导小组应当立即组织对突发事件造成的损失进行评估，对受影响的设备设施进行维修或更换，组织受影响部门尽快恢复生产。

7.3.3 公司相关部门负责对应急过程中消耗、使用的应急物资、器材进行补充，使其重新处于应急备用状态。

7.3.4 应急办公室协助政府有关部门调查事故原因和责任人，总结突发事 件应急处置工作的经验教训，对应急救援能力进行评估，并制定改进措施。

7.3.5 根据专家建议，开展生态恢复工作。

# 8 应急保障

## 8.1 人力资源保障

现场应急救援队伍主要为：应急办公室（下设消防组、抢险组、后勤组、医疗组和警戒疏散组）、专家组。其中专家组主要为应急指挥组的决策提供技术支持，消防组主要负责事故火灾灭火、警戒、堵漏工作，抢险组主要承担事故后的抢险救灾等相关工作，医疗组主要负责伤员急救，后勤组主要负责后勤保障等。救援队伍由应急救援总指挥领导。

## 8.2 资金保障

公司在每年编制年度预算时列出专项经费，主要用于应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等处理费用。

## 8.3 物资保障

8.3.1 环境污染事件应急救援物资与装备保障计划由安全环保部负责提出，应急指挥中心办公室负责汇总上报，经应急指挥中心总指挥批准后实施。

8.3.2 应急救援需要明确使用的应急物资和装备的用途、数量、性能、存放 位置、管理责任人等内容。按照责任规定，各部门必须保管好各自范围内的应急器材和设备，并定期进行维护、保养。发现问题，立即进行修复，确保各种器材和设备始终处于完好备用状态。

## 8.4 医疗卫生保障

各运行部备有小药箱，内装有应急药物，能做现场简单的救护，必要时送往医院治疗。

## 8.5 交通运输保障

应急救援车辆由专人负责维护和保养，时刻保持车况良好，由指挥中心统一调度，确保发生突发环境事件时能立即赶赴现场，完成应急救援任务。

## 8.6 通讯与信息保障

应急小组通过移动电话和内部电话，进行有效的沟通与联络。公司总经理及公司主要负责人手机要保持24小时开通。公司救援人员应急联系方式见附件2。对各有关预案的人员和单位联系电话、联系人定期进行收集更新；更新后的信息要在24小时内向各部门传达，并更新预案相关附录。

## 8.7 科学技术保障单位互助

发生突发环境事件可请求其他单位的救援力量。政府应急力量包括：

8.7.1 消防部门具有专业的处理危险事故的能力，并具有很高的警界性，是企业可靠有力的协助力量。可负责事故后洗消工作；组织参加伤亡人员搜救。

8.7.2 生态环境局、监测中心等具有专业性，可提供有效正确的监测数据和咨询协助。

8.7.3 气象局：负责制定应急气象服务方案，负责为事故现场提供风向、风速、温度、气压、湿度、雨量等气象资料。

## 8.8 应急技术保障

8.8.1 应急小组设有专家组，负责提供应急处置技术手段，现有技术人员，可进行简单的应急处理；必要时请政府相关部门技术专家增援。

8.8.2 应急资料库：公司档案室对公司所有技术文件进行收集、 分类、存档，可以随时查阅。

## 8.9 应急管理体系保障

应急管理体系主要的工作流程包括实时监测，预警（通知），启动以及处置和后处理。公司废水排放口安装在线监测设施，以便在事故出现初始阶段进行探测、报警；公司设有警报系统，能及时发出预警；公司成立应急指挥组及各应急小组，能及时处理突发环境污染事件，减少突发环境污染事故的影响。应急管理体系运行过程见图3-1。

# 9 责任与奖惩

## 9.1 奖励

在事故应急救援工作中作出显著战绩的单位和个人，由公司依照人事规章制度给予表彰、奖励。

## 9.2 责任

在应急救援准备工作中有下列情形之一的，依照人事部门等相关管理制度对有关责任单位和责任人进行处理；对构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

a) 未按规定要求做好事故应急救援准备工作，经有关部门提出整改措施后，拒不整改的；

b) 迟报、谎报、瞒报事故；

c) 事故发生时，玩忽职守或临阵逃脱、擅离职守的；

d) 拒不执行事故应急救援指挥部的通知、指示、命令的；

e) 发生事故时，没有立即组织实施抢救或者采取必要措施，造成事故蔓延、扩大和重大经济损失的；

f) 妨碍抢险救援工作的；

g) 不配合、协助事故调查的。

10 应急培训和演练

## 10.1 培训

10.1.1 培训内容

应急响应程序、现场警戒、火灾扑救、堵漏操作、消防设备使用、监测设备的使用、防护用品的佩戴及使用、中毒及受伤人员 的救护、现场处置方法等内容。

10.1.2 培训时间

公司应急管理办公室组织指挥部各专业组应急管理人员应急管理职责培训每年一次；公司应急管理办公室组织各相关单位及应急队伍主要负责人应急行动内容培训每年一次；班组将应急培训纳入日常HSE培训中。

10.1.3 培训方式

课堂教学、案例分析、桌面推演、综合讨论等。

10.1.4 周边群众的宣传

a) 宣传培训内容：什么情况下要疏散、如何疏散，疏散过程中的注意事项等；

b) 培训方式：公司与距离厂区边界最近的村委会商定应急培训的方式，由村委会组织村民开展宣传、培训活动，具体方式可包括口头宣传、张贴海报、发放宣传册、应急救援知识讲座等。

## 10.2 演练

10.2.1 演练目的

a）使参加应急反应的各部门熟悉、掌握各自所在应急反应行动中的职责；

b）保证应急反应各有关环节快速、协调、有效地运作；

c）考核各级应急反应人员对所学理论与操作技能熟练掌握的程度；

d）及时发现应急反应计划和应急反应系统存在的问题与不足之处，以便予以改进和完善。

10.2.2 桌面演练

公司应急管理办公室组织桌面演练每季度一次，参加人员为总指挥、副总指挥、指挥部各专业组应急管理人员，检验指挥员和各专业组应急管理人员应急管理职责是否明确，是否熟悉本部门以及管理业务，检验指挥部应变、协调、处置能力，预案的可行性，同时检验培训效果。

10.2.3 实战演练

由应急指挥中心办公室策划组织实战演练，演练每年两次，其中一次安排在4—5月份雨季来临前，参加人员为总指挥、副总指挥、指挥部各专业组应急管理人员、各相关单位及应急队伍，检验预案的可实施性，检验指挥员和各专业组应急管理人员贯彻执行预案的哪里，检验各种施救手段、措施、设施是否有效完好，能否满足实战需要，同时检验培训效果。

10.2.4 培训与演练总结

a）记录参加培训人员名单、培训考核成绩，建立培训档案；

b）记录演练过程中各环节、各部位应急指挥、应急行动的指挥执行情况，分析预案中存在的缺陷和预案执行中存在的问题；

c）完成演练评估报告，作为下一轮培训、演练、改进和预案修订的依据。

表11-1  事故预案演练登记表

装置名称：

| 演练题目 |  |
| --- | --- |
| 演练单位 |  | 演练时间 |  |
| 演练形式 |  | 负责人 |  |
| 参加人员 及人数 |  |
| 演练器材、装备 |
| 演练目的和要求 |
| 演练过程 |
| 演练讲评 |

# 11 附则

## 11.1 预案的解释

本预案由中国石化中原石油化工有限责任公司制定，由中国石化中原石油化工有限责任公司负责解释，由总经理签署发布。

本预案于2022年4月修订，为第四版。

## 11.2 修订情况

突发环境事件应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，突发环境事件应急预案应当及时进行修订。

11.2.1 由于突发环境事件应急反应法规和政策的变化，需要对预案中的应急组织及其相应的管理做出适当的调整和修改。

11.2.2 由于本公司生产工艺发生变化，导致现有应急预案无法满足实际需要，需作修改。

11.2.3 由于相关人员或单位的通讯联系方式发生变更，需作修改。

11.2.4 根据日常突发环境事件应急演习和已处理的突发环境事件中取得的经验，进一步补充和完善本预案。

11.2.5 其它必要时。

11.3 实施日期

本预案由中国石化中原石油化工有限责任公司总经理签字后即日实施生效。

水体环境风险事件专项应急预案

# 1 事故类型和危害程度分析

## 1.1 环境概况

公司占地2600亩，四周多为农田，东面是中原大化集团公司，西面为中农发河南农化有限公司，南面是濮阳市国电公司，北面是濮阳市胜利西路。污水处理场远离公司西南2km处，公司东面方向距濮水河不足3km。

中原石化位于濮阳市工业开发区东南部，地区内无重点文物及珍稀动植物，环境保护目标主要为厂区周围居民区、企事业单位；经对对周围的敏感目标进行排查，确立濮水河一个环境敏感点。

公司周边环境敏感点见表1-1。

表1-1  主要环境敏感点

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境敏感点 | 濮水河 （公司雨水排放口，与马颊河相连，马颊河为排灌两用河） | 东 | 2km | 水质应达《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准 |

## 1.2 事故类型和危害程度分析

在生产、贮存、装卸油品、化学品的过程中，出现泄漏、事故状态下油品、化学品的跑损、含有污染物的事故消防水大量排放等情况，会导致或可能导致对厂外水体的污染，甚至黄河水体的污染，形成不良社会影响。

公司具有环境风险和易燃易爆危险性的物质主要包括石脑油、苯、甲醇、MTBE、乙烯、丙烯等，毒物主要为苯，经多轮筛选、评估，确定四项重大环境风险源，环境污染事故类型及危害分析见表1-2。

表1-2  重大环境风险源事故类型及危害程度分析

| 名称 | 罐组 | 单罐容积（m3） | 围堰有效 容积（m3） | 可能发生 险情类型 | 环境 污染途径 | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石脑油罐区 | FB803A | 20000 | 10000 | 油品泄漏 火灾爆炸 | 罐区雨排沟-厂区雨水池-厂界外水体 有害气体随风逸散至厂外 | 水体：污染周边环境敏感点 气体：对周边环境保护目标造成一定影响 |
|  | FB803B | 10000 | 10000 |  |  |  |
|  | FB803C | 5000 | 2500 |  |  |  |
| 甲醇罐区 | FB805A | 5000 | 5000 | 甲醇泄漏 火灾爆炸 | 罐区雨排沟-厂区雨水池-厂界外水体 有害气体随风逸散至厂外 | 水体：污染周边环境敏感点 气体：对周边环境保护目标造成一定影响 |
|  | FB805B | 5000 |  |  |  |  |
|  | FB805C | 5000 | 5000 |  |  |  |
|  | FB805D | 5000 |  |  |  |  |
|  | FB805E | 5000 |  |  |  |  |
|  | FB805F | 5000 |  |  |  |  |
| 纯苯罐区 | T-01 | 1000 | 1500 | 苯泄漏 火灾爆炸 | 罐区雨排沟-厂区雨水池-厂界外水体 有害气体随风逸散至厂外 | 水体：污染周边环境敏感点 气体：对周边环境保护目标造成一定影响 |
|  | T-02 | 1000 |  |  |  |  |
|  | T-03 | 1000 |  |  |  |  |
| 混合苯1#罐区 | FB829A | 1500 | 1000 | 苯系物 泄漏 火灾爆炸 | 罐区雨排沟-厂区雨水池-厂界外水体 有害气体随风逸散至厂外 | 水体：污染周边环境敏感点 气体：对周边环境保护目标造成一定影响 |
|  | FB829B | 1500 | 1000 |  |  |  |
|  | FB829C | 1500 |  |  |  |  |
| 混合苯2#罐 | FB828A | 2000 | 1000 | 苯系物 泄漏 火灾爆炸 | 罐区雨排沟-厂区雨水池-厂界外水体 有害气体随风逸散至厂外 | 水体：污染周边环境敏感点 气体：对周边环境保护目标造成一定影响 |
| 混合苯3#罐 | FB828B | 2000 | 1000 | 苯系物 泄漏 火灾爆炸 | 罐区雨排沟-厂区雨水池-厂界外水体 有害气体随风逸散至厂外 | 水体：污染周边环境敏感点 气体：对周边环境保护目标造成一定影响 |

## 1.3 环境风险控制措施

1.3.1 事故预防措施

针对重大环境风险源的设施、能力和资源进行评估，制定近期和中长期整改方案，列为企公司和车间日常监控重点，建立公司级环境污染事故应急预案。

针对中等环境风险源的设施、能力和资源进行评估，制定近期或中长期整改方案，列为公司日常监控重点，建立运行部级环境污染事故应急预案。

针对一般环境风险源，列为车间巡检点，进行日常检查。

根据所处区域环境风险源状况，公司组织制订了针对性的事故状态下系统封、疏、调、储水等应急预案；二级单位编制了7个运行部（装置）的环境事故应急预案，并针对性地制订了日常检查监督管理措施，通过加强日常管理、有效监督，对易发生事故的源点实行有效监控。详细预防措施见本专项预案3.1。

1.3.2 事故应急措施

1.3.2.1 处置原则

事故状态下，现场污染处置基本原则为保证事故水不外流。通过生产工艺调整，切断事故受损设施内的进料，减少污染物质跑损量，并将受损设施及相关的设施内的物料安全转移；将污染物质尽可能引入污水系统，流入污水处理场；对流入道路雨排系统的事故污水进行隔断、封堵、分流、回收、贮存、处理等可能采取的一切措施，合理调度物料流向，使其受控转入环保处理、储存设施中、事故水池，杜绝污染物质流入金堤河和濮水河；对其他生产辅助设施的正常排水、罐区切水等暂缓执行，同时对其它的清净下水、生活污水进行切断分流，并根据监测结果，及时切断分流事故后期无污染的水流，尽量减少事故污水量。厂区排水流向见附件。

1.3.2.2 消防水供给能力、排水能力、事故水储存/转输与处理能力

①公司消防系统设计最大消防供水量为：2200m3/h，连续最大消防供水4小时。在公用工程部设有消防水泵房一座，容积为5000m3、4000 m3的消防水池2个，压力保持为0.7至1.2Mpa。消防给水系统共设有三台消防泵P-1103A、B、C，P-1103A、B由电动机驱动，P-1103C由柴油机驱动。为了稳定消防用水管网压力设有两台稳压泵（P-1104A、B  一用一备）和消防稳压罐。并设有压力控制器（PISA-1106,PIS-1107）压力指示，报警及联锁装置控制水泵自动开停，保证消防水压力为0.8-1.0MPa，报警及联锁装置安装在控制室仪表盘上。

②在遇到停电或消防泵（P-1103A、B）水压达不到要求时，启动柴油机消防泵（P-1103C）。厂区共设有消火栓150个，固定消防炮75个。

③公司污水处理场设计进水能力550m3/h，污水处理场前端有均质池，平常事故水储存能力各为8.4万m3。

④污水泵房有生产污水、生活污水、生产废水三个水池，可接纳事故污水1620m3，每池各设3台泵，三台泵的输送能力分别为100m3/h，100m3/h，80m3/h。

⑤在厂区雨水收集池前设有事故水转输泵2台，输送能力各为150m3/h。雨水泵房雨水收集池容积1000m3。

1.3.2.3 区域划分

根据事故污水流向和受纳水体，整个厂区做为一个区域，厂内事故污水均进入厂区净化水厂事故池，经处理后排入濮阳市第二污水处理厂。

## 1.4 环境污染事件分级

针对环境风险源发生事故状态下，已经或可能造成对企业外部环境敏感点环境污染的严重程度，将环境污染事件划分为Ⅰ（中国石化）级、Ⅱ（中原石化）级、Ⅲ（运行部）级。

具体分级判据见表1-3。

表1-3  环境污染事件分级

| 级别 | 相关事件分级 |
| --- | --- |
| Ⅰ（中国石化）级 | a)发生大范围的火灾爆炸、有毒有害物质泄漏等重大事故及重大自然灾害，已经或可能造成对濮水河水体的污染。 b)一次环境污染事件造成直接经济损失在10万元以上。 c)影响范围超过中原石化公司区域,并引起严重对外纠纷；因环境污染造成10人以上死亡或发生明显中毒症状，使当地经济、社会的正常活动受到较大影响。 d)环境污染事件造成污染物进入水体的限值符合中国石化级要求（见环境综合预案表1.2）。 e)在厂区内，依靠公司自身力量难以控制的环境污染事件。 |
| Ⅱ（中原石化）级 | a)一次环境污染事件造成直接经济损失在5万元到10万元（不含）。 b)由环境污染事件造成污染物进入水体的限值符合企业级要求（见环境综合预案表1.2）。 c)发生一般范围的火灾爆炸、有毒有害物质泄漏事故及自然灾害，危险物料泄露或携带物料事故水，自装置边界、罐区防火堤或围堰进入公司下水系统，未出厂界。 d)依靠公司自身力量可以控制的环境污染事件。 |
| Ⅲ（运行部）级 | a)一次环境污染事件造成直接经济损失﹤5万元（不含）。 b)少量危险物料泄露或携带物料事故水未出装置边界或罐区防火堤及围堰。 c)依靠事故单位自身力量可以控制的环境污染事件。 |

# 2 应急组织机构与职责

## 2.1 应急组织体系

## 2.2 组织机构

2.2.1 应急指挥中心

总 指 挥：公司总经理

副总指挥：公司副总经理

成员：安全环保部经理、调度部经理、设备工程部经理、技术质量部经理、综合管理部主任、党群工作部经理、人力资源部经理、发展计划部经理、财务资产部经理、企业管理部经理、各业务中心经理、各运行部经理、工程公司经理、众和公司经理。

2.2.2 应急指挥中心办公室

2.2.2.1 应急指挥中心办公室由调度部和安全环保部组成，设在公司调度部总调度室，并由调度室安排值班调度员24小时应急值班和接警工作。

2.2.2.2 根据突发事件的类型和职能部门的职责分工，应急指挥中心办公室由调度部负责应急处理日常管理工作。

2.2.3 现场应急指挥部

2.2.3.1 现场应急指挥部是应急指挥中心的派出机构，现场应急指挥部指挥长由应急指挥中心指派，原则上由分管环保的副经理担任。当分管领导不在、或现场指挥丧失指挥职能、或其它原因不能履行其职责时，应急指挥中心应立即指派或由现场最高领导接替其职务。

2.2.3.2 根据事件发生的性质、特点、严重程度和现场处置工作需要，现场应急指挥部下设：环境保护组、警戒疏散组、封堵抢险组、人员救护组、消气防组（灭火救援组）、生产控制组、供排水调度组、后勤保障组、技术专家咨询组、运行部应急救援组、物资供应组、公共关系等专业组，以完成现场应急指挥部交办的特定任务。

## 2.3 职责

2.3.1 应急指挥中心

a) 下达预警和预警解除指令；

b) 下达本预案的启动和终止指令；

c) 确定现场应急指挥部指挥、副指挥和专家组名单，并下达派出指令；

d) 审定签发向中国石化应急指挥中心办公室及政府主管部门的报告；审定新闻、信息发布材料。

2.3.2 应急指挥中心办公室

2.3.2.1 接到报告后向应急指挥中心领导汇报。

2.3.2.2 按应急指挥中心领导指示，通知相关职能部门。

2.3.2.3 收集现场情况资料。

2.3.2.4 根据应急指挥中心决定，通知事故应急处理专家。

2.3.2.5 根据应急指挥中心领导指示，联系中国石化内、外部救援力量做好准备。

2.3.2.6 根据应急指挥中心领导指示，做好对外新闻发布和上报材料的起草工作。

2.3.3 现场应急指挥部

2.3.3.1 负责组织对现场污染源的处置。

2.3.3.2 负责系统封、堵、调、储水应急预案的组织实施。

2.3.3.3 负责组织协调有关部门动用应急队伍做好事件处置、控制和善后工作，并视情况向区、市政府和市环保部门报告，征得上级部门援助，消除污染影响。

2.3.4 总指挥

2.3.4.1 负责应急救援过程中需要对外、对上有关工作的决策及下达指令。

a）现场指挥部位置调整的决策；

b）对地方政府和集团公司报告事故情况的决策；

c）启动集团公司区域联防及外部增援力量的决策；

d）事故影响到的社区居民疏散、撤离的决策；

e）做好事故处置、控制和善后工作；

f）审核事故快报；

g）审核新闻发布的有关内容；

h）其它。

2.3.4.2 现场职责

a) 听汇报

发生事故单位现场负责人向总指挥汇报人员伤亡情况、物料泄漏情况、火势情况、工艺处理情况以及采取的救援措施。公司应急救援相关部门和单位按职责分工向总指挥汇报事故发展情况及开展的救援准备、事故控制工作。

b) 观态势

公司应急救援总指挥沿事故源外围观察事故的发展态势，进一步了解现场工艺处理情况、人员救治情况及事故可能的发展情况。

c) 作决策

公司应急救援总指挥应根据事故的发展对以下情况进行决策：

①公司救援力量不能满足现场救援需要时，是否请求外部救援力量支持。

②为降低事故损失或减轻事故影响，是否采取紧急避险措施，是否需要对相邻装置、设施或居民进行关停、疏散、封闭。

③是否需要调拨外单位救援物资或紧急采购救援物资。

④本预案不能满足救援需要时，决定使用何种方案。

d) 下指令

公司应急救援总指挥在决策的基础上，向现场救援人员下达请求外部支援、紧急避险、调拨、采购物资、调整救援方案、撤离及救援结束等有关指令。各执行单位按令执行，并及时向总指挥汇报执行情况。

2.3.5 副总指挥

主要负责事故现场公司内部各种救援力量的决策及有关工作指令的下达。

2.3.5.1 对各职能组下达各种应急救援指令。

2.3.5.2 对事故装置及事故相关装置、公用工程等紧急停工的决定及指令。

2.3.5.3 对受伤人员救护的指令。

2.3.5.4 对各阶段人数清点的指令。

2.3.5.5 大气环境监测、排口污水取样监测的决定与指令。

2.3.5.6 内部疏散、警戒的决定及指令。

2.3.5.7 灭火战术实施及调整的决定及指令。

2.3.5.8 救援物资、救援力量的调配指令。

2.3.5.9 污水流向监控及封堵的决定和指令。

2.3.5.10 其它。

2.3.6 环境保护组职责

组长  安全环保部经理

负责检查监测站是否按要求启动应急监测计划，对大气、水体等进行环境即时监测。确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围。及时向指挥长提出污染控制的建议；负责检查应急设施是否按要求投用，组织对封堵点的封堵。组织对泄漏出厂的物料进行回收；协同专家组对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施；负责事故调查和处理；按指挥部指令报告集团公司能源环保部、市应急管理局、生态环境局、海事局。并协调相应的救援力量。该组由安全环保部、环境监测站组成，该组由安全环保部负责。

2.3.7 警戒疏散组职责

组长  行政事务中心经理

负责安全警戒，禁止无关人员和车辆进入污染区域，对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散等工作，由行政事务中心负责。

2.3.8 封堵抢险组职责

组长  设备工程部经理

负责紧急状态下的现场抢险作业，及时控制设备泄漏源。负责根据污染物的性质立即组织专用防护用品及专用设备、工具，如架设临时泵、应急电源等。该组由设备工程部、安全环保部、物资采购中心、公用工程部、工程公司等组成，其中公用工程部、工程公司负责架设临时电源、临时泵和进行封堵，该组由设备工程部负责。

2.3.9 人员救护组职责

组长  安全环保部经理

负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗。对现场及周围人员进行防护指导、发放防护用品等工作。该组由公司安全环保部、众和实业公司卫生服务站组成。医疗机构应根据伤害和中毒的特点实施抢救预案。该组由安全环保部、综合管理部、众和公司组成，安全环保部负责

2.3.10 消气防组（灭火救援组）职责

组长  消防队队长

按灭火预案组织灭火。负责现场污染物的洗消，在保证控制事故前提下，合理利用消防用水及冲洗水。该组由安全环保部和消防队组成，消防队负责。

2.3.11 生产控制组职责

组长  调度部经理

负责保证事故现场蒸汽、氮气、消防水等动力供应，并于发生事故的车间共同做好事故处置时的生产调整和事故处理后的生产恢复。该组由调度部和发生事故的运行部共同组成，调度部负责。

2.3.12 供排水调度组职责

组长  调度部经理

负责调度消防水稳高压系统和稳高压水泵运行，保障事故现场消防水系统压力、水量的供给；负责调度事故处置时的用水和排水；调度其它生产装置、辅助装置和涉及排水系统污水排放流程、排放系统、排水量的调整；调度事故污水的初期、后期即轻度污染水的去向。该组由调度部、设备工程部、安全环保部和公用工程部共同组成，调度部负责。

2.3.13 物资供应组职责

组长  物资采购中心经理

负责组织应急处理所需物资的供应，组织车辆运送污染防治物资。该组由物资采购中心、综合管理部等部门组成，物资采购中心负责。

2.3.14 后勤保障组职责

组长  综合管理部主任

负责做好政治思想工作，保持员工和周边涉及居民情绪稳定，做好善后安抚工作，现场应急人员交通工具、生活物资等的调配，该组由综合管理部、党群工作部组成，综合管理部负责。

2.3.15 技术专家咨询组职责

组长  安全环保部经理

负责对污染事故应急处理提出应急处理方案和相关措施，为现场指挥处理工作提供技术咨询。该组成员单位由安全环保部、调度部、设备工程部组成，由安全环保部负责。

2.3.16 公共关系组职责

组长  党群工作部经理

负责接待事故发生后赶到事故现场的新闻媒体、政府部门、其它单位有关人员，引导新闻媒体实事求是的报道，并对现场记录、录像、拍照；负责收集、跟踪新闻媒体、网络、社会公众等各方面舆情信息，为应急指挥中心决策提供参考；负责信息发布材料的起草，经总指挥审核同意后对外发布事故信息；负责做好思想稳定、政策解释、法律法规宣传、善后处置等工作；负责分析突发环境事件的法律责任界定。党群工作部主任为新闻发言人。

指挥部成员按照预案中各自职责立即组织实施处理，不得拖延、推诿，采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大。

2.3.17 运行部应急救援组职责

组长  运行部经理

运行部成立环境污染事件现场应急行动指挥部，负责指挥本单位环境污染事件应急处置工作，配合应急指挥部调查处理环境污染事件。

运行部成立由主管生产领导为队长的环境污染事件工程抢险队，接受现场指挥部的指挥，实施抢险作业。

负责本单位应急事件现场处置程序的制（修）订及评审、备案。

# 3 预防与预警

## 3.1 预防

3.1.1 各环境重点防护部位操作人员经过相应的专业技术培训，持证上岗，严格执行操作规程。

3.1.2 各环境重点防护部位在生产运行中严格执行操作规程,按时巡回检查。

3.1.3 采用液面监测系统，24小时有人值班，液面高报可及时报警。定期校验和检测容器、储罐及安全附件、避雷和防静电设施、可燃气体报警系统、消防设施等设施。

3.1.4 净化水厂实施在线监测和适时监控，确保外排污水达标。

3.1.5 在环境危险源周围设立醒目的警示标志，加强管线及储罐巡回检查，杜绝敲打、锯割、卸螺丝或进行其它可能危及管线设施安全的作业。设专职巡检人员，尤其节假日加强巡查，及时发现事故隐患及泄漏事件，记录和报告可能对管线有直接或潜在危害的事件，防止人为损坏管线及罐体。

3.1.6 不断修订和完善环境污染事件应急预案,掌握应急抢险器材和防护用品的使用方法，定期组织培训和演练。

## 3.2 预测

应急指挥中心办公室接到环境事故发生或可能已经发生的应急报告后，按照本预案分级要求，对事件的危害程度、紧急状况和发展势态进行预测，立即通知应急救援指挥部的成员到达以应急指挥中心或事故现场。总指挥（总指挥因公外出等原因无法赶赴事故现场时，由副总指挥代理行使总指挥职责或由总指挥受权的）到达应急指挥中心后，根据事故状况派副总指挥或其他成员赶赴事故现场，成立现场指挥部，现场总指挥根据现场情况预测可能造成的后果和污染危害程度、紧急程度、发展势态，分析环境污染事件的级别，做出如下判断：

a) 是否启动本预案；

b）相关职能部门、各应急保障组应采取的相应措施；

c）各单位应采取的防范措施。

## 3.3 预警

3.3.1 事故预警

应急指挥中心办公室根据预测结果，经总指挥批准，通知机关职能部门及应急保障组进入预警状态。公司应急救援指挥部及应急救援各职能小组接到通知后立即赶赴现场，向现场指挥部报到,进行签名后按职责开展应急处理工作。

3.3.2 风险预警

当濮阳市气象台发布特大暴雨以预警时，事故应急池（含相应机泵）均为主要防护设施，一旦出现上述任何设施不能正常发挥作用时，应急救援中心应及时通过会议或电话发出水体风险预警。发出预警后：

3.3.2.1 供排水调度组人员及相关人员需24小时值守，直至预警解除。

3.3.2.2 应急救援指挥中心办公室结合公司水体环境风险源识别结果发布预警指令，同时向各职能部门、现场指挥部各专业组单位、各车间传达预警指令。

3.3.2.3 各职能部门、现场指挥部各专业组单位、各车间接到预警指令后安排熟悉防控预案的人员值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送。

3.3.2.4 各职能部门、现场指挥部各专业组单位、各运行部检查公司重大环境风险源、运行部重点环境风险源物料贮量，必要时倒罐降低液面减少最大储罐物料贮量；检查同类物料切换罐、泵、系统管线备置情况；检查易发生事故部位及隐患挂牌部位的设施状况措施落实情况；检查清理运行部（罐区）、及系统排水设施积存油、杂物，降低自然灾害条件下环境风险度。

## 3.4 预警解除

现场应急处理终止，应急指挥中心宣布预警解除，由应急指挥中心办公室通知各相关单位。

# 4 应急报告

## 4.1 报告程序

见图5-1。

4.1.1 出现火灾、爆炸、危化品泄漏事故时，现场第一目击者直接报告给装置值班负责人的同时拨打报警电话，值班负责人接到报警后立即向公司应急救援中心报告。

4.1.2 应急救援中心负责通知应急救援指挥部全体成员及相关人员，同时立即启动应急救援预案，公司应急救援指挥部所有成员立即履行各自的应急处理职责。

4.1.3 当发生Ⅰ、Ⅱ级事件时，由公司应急救援指挥部总指挥决定，应急指挥中心办公室向濮阳市应急管理局、生态环境局、公安局等部门报告和向集团公司报告，Ⅰ级应急事件公司应急指挥中心办公室在接到事故报告1小时内上报集团公司、地方政府应急指挥中心办公室，各职能部门向集团公司归口部门例行报告。

4.1.4 当事故等级一时难以确定，含污染物的水体有可能排入金堤河、濮水河时，公司安全环保部在5分钟内用电话等快捷通讯方式向集团公司能源环保部快报，快报后在事件应急处置的多个时段向集团公司能源环保部续报，至应急终止。应急终止一周后，以书面形式向集团公司能源环保部报告事件发生、处置的详细情况及对环境影响初评估。

## 4.2 报告内容

4.2.1 发生Ⅱ级及以上环境污染事件，事故单位应立即向公司应急指挥中心办公室报告，报告应包括但不限于以下内容：

4.2.1.1 单位名称、事件发生时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况；

4.2.1.2 人员中毒、受伤情况；

4.2.1.3 已采取的应急措施；

4.2.1.4 可能造成的环境影响和严重后果。

4.2.2 在处理过程中，二级单位应急行动指挥部应尽快将势态进展情况向应急指挥中心办公室报告，报告应包括但不限于以下内容：

4.2.2.1 人身伤亡、设施损坏情况及其可能性；

4.2.2.2 事态进展情况、已经采取的应急措施和处置效果；

4.2.2.3 应急人员到位情况，救援物资储备、需求情况；

4.2.2.4 救助请求等。

4.2.3 向濮阳市应急管理局、生态环境局及集团公司能源环保部进行报告，报告应包括但不限于以下内容：

4.2.3.1 单位名称、事件发生时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况；

4.2.3.2 人员中毒、受伤情况；

4.2.3.3 事件现场周围环境敏感点分布、环境保护目标及其优先保护次序；

4.2.3.4 可能造成的环境影响和严重后果；

4.2.3.5 周边居民分布状况及疏散情况；

4.2.3.6 事态进展情况、已经采取的应急措施和处置效果；

4.2.3.7 交通管制情况；

4.2.3.8 救助请求等。

4.2.4 应急终止后一周内，采用书面及电子文档形式报告处理结果，报告应包括但不限于以下内容：

4.2.4.1 初报和续报的有关内容；

4.2.4.2 处理事件的措施、过程和结果；

4.2.4.3 事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题；

4.2.4.4 参加应急处置的有关部门、单位和工作内容；

4.2.4.5 有关危害与损失的证明文件等详细情况。

## 4.3 应急联络电话

火警 4471119

急救 4471120

公司应急指挥中心 4471000  4471336

安全环保部经理  4471968

安全环保部副经理  4471965  4471957

安全环保部环保模块  4471277  4471500

安全环保部安全模块  4471619  4471842

检验计量中心环境监测站   4471279   4471185

# 5 应急响应及处置

## 5.1 响应程序

一旦发生事故，当班班长为第一响应人、生产调度值班长为第二响应人。响应程序见图5-1。

5.1.1 发生一级水体污染事件时，启动公司级应急预案，应急指挥中心、现场应急指挥部、成员单位、应急保障队伍立即行动实施救援。

5.1.2 发生二级水体污染事件时，启动公司级应急预案，应急指挥中心、现场应急指挥部、成员单位、应急保障队伍立即行动实施救援。

5.1.3 发生三级水体污染事件时，由事故单位启动运行部级应急预案，实施应急处置。

5.2 应急准备

图5-1  应急相应程序图

根据本预案应急处置需要，依照中原石化总体应急预案，规定现场应急指挥部和各参与部门职责，各单位依照职责做好日常和应急处置前的相应准备工作。应急救援物资见附件1；应急救援工作通讯录见附件2、3（包括政府主管部门、社会救援机构、总部有关部门、企业有关部门和人员）。

5.2.1 应急指挥中心

应急指挥中心接到报告后迅速通知指挥部成员和专业救援队伍迅速赶往事故现场，成立事故现场指挥部、环境保护组、警戒疏散组、封堵抢险组、人员救护组、消气防组（灭火救援组）、生产控制组、供排水调度组、后勤保障组、技术专家咨询组、车间应急救援组、物资供应组、对外联络接待组等专业组协调行动，并按照本预案应急组织机构和职责制定具体现场应急行动内容做好以下工作：

5.2.1.1 审定应急处置指导方案；

5.2.1.2 确定现场应急指挥部人员名单，并指派现场指挥；

5.2.1.3 随时掌握环境污染事件处置情况，当符合公司级应急预案启动条件时，立即下令启动本专项预案。

5.2.2 应急指挥中心办公室

5.2.2.1 总经理办公室应做好以下工作：

a) 接到报告后立即向应急指挥中心汇报，并落实指令；

b) 按照应急指挥中心指令，统一对外联系；

c) 做好对外新闻发布和上报材料起草的准备；

d) 完成应急指挥中心交办的其他准备工作。

5.2.2.2 调度部应做好以下工作：

a) 接到报告后立即向公司应急指挥中心汇报，并落实指令；

b) 按照应急指挥中心指令，通知安全环保部、设备工程部、党群工作部、行政事务中心等相关机关职能部门、二级单位和专家组专家，做好应急准备；

c) 全面跟踪并详细了解环境污染事件现场的应急处置情况，及时向应急指挥中心汇报、请示，并进一步落实指令；

d) 组织制定应急处置指导方案；

e) 组织专家立即对环境污染事件进行初始评估：根据污染物的种类、气象、水文等条件和污染物扩散信息，评估污染物泄漏到环境中的量，预测污染物的扩散趋势和路径，利用环境保护目标分布图，评估可能受到威胁的目标和易受污染的目标；评估环境污染事件发生火灾爆炸的可能性；评估环境污染事件对人身安全、公众健康构成的威胁；

f) 组织评估应急响应的人力、设备、器材是否能满足应急的需要，是否需要其他环境污染事件应急中心等协作单位的支援，并随时联系，必要时可协调调用应急物资；

g) 收集环境污染事件及与其有关的资料(如现场气象、水文等)，及时向应急指挥中心汇报；

h) 确定派往现场的人员并通知待命；

i) 制定生产经营计划调整方案；

j) 完成应急指挥中心交办的其他准备工作。

5.2.2.3 安全环保部应做好以下工作：

a) 了解事件现场的应急处置情况，及时向应急指挥中心汇报、请示并落实指令；

b) 参与制定应急处置指导方案；

c) 根据现场应急处置需要，组织调动和协调消防、气防、医疗救护等救援力量赶赴现场；

d) 确定本部门派往现场的人员，并通知待命；

e) 做好向地方政府环保主管部门报告和求援的准备工作；

f) 做好组织调配、协调环保应急监测救援力量赶赴现场；

g) 完成应急指挥中心交办的其他准备工作。

5.2.3 机关职能部门

5.2.3.1 党群工作部接到应急指挥中心办公室的通知后，应做好以下工作：

a) 做好员工和公众思想稳定等工作的准备；

b) 确定本部门派往现场的人员并通知待命；

c) 做好向对口的政府主管部门报告和救援的准备工作；

d) 做好事件组织和协调传媒中心等公司内部媒体真实记录现场影像的准备；

e) 完成应急指挥中心交办的其他准备工作。

5.2.3.2 设备工程部接到应急指挥中心办公室的通知后，应做好以下工作：

a) 跟踪并详细了解环境污染事件现场的处置情况，及时向应急指挥中心办公室汇报、请示并落实指令；

b) 参与制定应急处置指导方案；

c) 做好组织调动和协调设备抢险、抢修等机动应急救援力量赶赴现场；

d) 完成应急指挥中心交办的其他准备工作。

5.2.3.3 行政事务中心接到应急指挥中心办公室的通知后，应做好以下工作：

a) 跟踪并详细了解环境污染事件现场的处置情况，及时向应急指挥中心办公室汇报、请示并落实指令；

b) 参与制定应急处置指导方案；

c) 做好环境污染事件现场警戒、安全保卫工作；

d) 疏散事件现场无关人员；

e) 完成应急指挥中心交办的其他准备工作。

5.2.4 机关其他职能部门应按应急指挥中心指令做好应急准备工作。

## 5.3 处置措施

发生物料泄漏或火灾、爆炸事故导致水体污染事件时，针对 “保证事故水不外流”的基本原则采取以下处置措施：

5.3.1 水污染物按照围堰、装置区域、厂界内区域、厂界外区域、进入水体的先后顺序进行控制。首先将物料控制在装置围堰内，其次将物料控制在不出装置或装置周边的边沟内，第三是将物料引进应急池，然后将物料转输到污水处理场。水污染物按照装置区域、场界内区域、场界外区域、进入水体前先后顺序进行控制。

5.3.2 生产控制组指令事故发生单位及相关单位切断事故现场受损设施的进料，将受损设施及其相关设施（必要时）内的物料安全转移，使用专用堵漏工具对泄漏点进行堵漏，堵漏后使用专用容器对污染物进行处理，减少污染物质外泄，同时，关闭污染物质通往厂外的所有污水管线或明沟阀门，以防污染物排入外环境。

5.3.3 专家组根据污染物产生、扩散及可能造成的影响制定现场环境污染防控处置方案，经现场指挥部批准后实，工程抢险队按照现场环境污染防控处置方案处置污染物。

5.3.4 封堵分流措施

5.3.4.1 事故所属单位按照本单位水体风险防控预案进行初期事故处理(当储运部罐区发生事故时：罐区首先将污水控制在防火堤内，关闭事故罐区的生产污水线和雨水线控制阀；罐区防火堤内液位达到一定围堰高度时，打开罐区生产污水切换阀，向含油（生产）污水系统调水，当污水量太大，污水系统已不能满足要求时，打开雨水排放阀门，将事故污水引入雨水系统)。

5.3.4.2 当污水量太大，污水系统已不能满足要求时，打开雨水排放阀门，将事故污水引入公司雨水系统，用雨水排水管网储存污水，水气车间并进行封堵、截流。

a) 当储运部罐区事故废水携带泄漏物料流出装置区时，封堵罐区外检查井10-536（封堵点1）、10-540（封堵点2）、10-126（封堵点3）、10-136（封堵点4）、10-2326（封堵点5）、10-156（封堵点7）、10-165（封堵点8）、10-263（封堵点9）、10-273（封堵点10）、10-243（封堵点11），封堵点共十一个点，并根据现场情况，及时封堵装置区各个路口，确保水不四溢。

b) 当乙烯装置事故废水携带泄漏物料流出装置区时，封堵乙烯装置检查井10-132(封堵点12)、10-230(封堵点13)，根据现场情况，及时封堵装置区各个路口（同罐区封堵点4～封堵点10），确保水不四溢。

c) 当丁烯装置事故废水携带物料流出装置区时，封堵丁烯检查井10-263(封堵点9)、10-273(封堵点10)、10-160(封堵点14)。

d) 当MTO装置事故废水携带物料流出装置区时,封堵检查井10-397(封堵点14)、10-346(封堵点15)、10-348(封堵点16)、10-327(封堵点17)井内西侧排水口、10-325(封堵点18)井内西侧排水口、10-321(封堵点19)、10-258(封堵点20)、10-170(封堵点21)井内西侧北侧排水口。

e) 当聚烯烃一部事故废水携带物料流出装置区时，封堵车间外雨水检查井10-362(封堵点21)、10-345(封堵点22)、10-399(封堵点23)、10-332(封堵点24)、10-258(封堵点25)、10-170(封堵点26)井内西侧北侧排水口。

f) 当聚烯烃二部事故废水携带物料流出装置区时，封堵车间外雨水检查井10-313(封堵点27)井内北侧排水口、10-311(封堵点28)井内西侧排水口、10-309(封堵点29)、10-322(封堵点30)井内南侧排水口、10-334(封堵点31)、10-258(封堵点32)、10-170(封堵点33)井内西侧北侧排水口。

5.3.4.3 事故状态下，供排水调度组指挥相关装置控制排水量，暂停循环水反冲洗，以减少事故收集、储存的压力。公用工程部循环水场启动反冲洗流程必须请示应急指挥中心同意。

5.3.4.4 事故状态下，供排水调度组通知公用工程部雨水泵房保持关闭状态，防止部分事故水通过雨排系统进入濮水河。

5.3.4.5 通知公用工程部两台事故泵将流入雨水系统的事故污水用泵转输到附近12#生产污水线和9#生活污水线，单台防爆潜水泵流量为150 m3/h，事故水自流到公司污水泵房，由公用工程部污水泵房负责打开污水转输泵切入事故池B392～394（事故池84525m3）。

5.3.5 应急监测

事故一旦发生，环境监测站监测人员要迅速赶赴现场，启动应急监测程序。对事故发生装置、污水泵房、雨排口、污水场总排口进行应急监测，随时掌握环境污染情况，及时向指挥部汇报监测结果。

## 5.4 公众告知

环境污染坏事件造成的污染已经影响或预测可能影响到周边居民和环境时，由应急指挥中心指令应急办公室或应急现场指挥部：

5.4.1 报告当地政府及环保部门，征得政府援助或及时启动政府环境应急预案。

5.4.2 通过各种途径向公众发出警报和紧急公告，告知事故性质、对健康的影响、自我保护措施、注意事项等，让公众能够及时作出自我保护响应。

5.4.3 决定实施疏散时，报请政府告知公众疏散的有关信息建议，如疏散时间、路线、随身携带物、交通工具及目的地等。

## 5.5 成立专项工作小组

当事故得到控制，立即成立以下两个专项工作小组：

5.5.1 在总指挥的指令下，由设备工程部、调度部、安全环保部、公用工程部和发生事故单位组成的污染清理小组，进行现场污染清理，由设备工程部负责。

5.5.2 在总指挥的指令下，由安全环保部、设备工程部、调度部、消防队和发生事故单位组成的污染评估和事故调查小组，评估现场污染状况，调查事故发生原因，研究制定处置和防范措施，由安全环保部负责。

# 6 应急终止

经应急处置后，现场应急指挥部确认下列条件同时满足，下达应急终止指令：

6.6.1 集团公司及政府主管部门应急处置已经终止。

6.6.2 事故状态下的污染物排放已得到有效控制，现场警戒到位，并且所有可能使泄漏物料、受污染消防水流入厂外的雨排系统已封堵（闸门处于关闭状态），清污工作基本完成。

# 7 应急物资与装备保障

7.1 环境污染事件应急救援物资与装备保障计划由安全环保部负责提出，应急指挥中心办公室负责汇总上报，经应急指挥中心总指挥批准后实施。

7.2 中原石化环境污染事件应急救援配置检测、防护仪器、器具（含日常用量、储备量）见附件1。

# 8 应急预案培训与演练

本专项预案培训与演练要求与综合预案要求一致。

危险废物突发事件专项应急预案

# 1 危险废物产生情况及其危险特性

## 1.1 危险废物产生情况

公司生产过程中产生的危险废物主要为生产装置反应器更换的废催化剂、碱洗工艺产生的废碱液及部分废油。

单位危险废物均按已委托资质单位进行处理。

表1-1  危废产生情况统计表

| 危废种类 | 危废代码 | 危废名称 | 来源 | 产生处置量/吨 （2019年） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW08 | 900-249-08 | 废油 | 各运行部 | 28.88 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 251-002-08 | 净化水厂隔油池 油泥 | 公用工程部 | 185.86 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 251-003-08 | 活性污泥（含油） | 公用工程部 | 0 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 251-004-08 | 浮渣 | 公用工程部 | 0 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 251-006-08 | 换热器清理 废结晶物 | 烯烃一部 | 5.26 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 251-011-08 | 急冷系统 过滤器残渣 | 烯烃一部 | 5.06 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 900-215-08 | 裂解残渣 | 烯烃一部 | 12.6 | 送有资质的单位 处理 |
| HW06 | 900-402-06 | 废溶剂 | 烯烃二部 | 0.88 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 900-408-06 | 废溶剂渣 | 烯烃二部 | 0.72 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 900-406-06 | 废干燥剂 | 烯烃二部 | 55.62 | 送有资质的单位 处理 |
| HW13 | 265-101-13 | 两聚杂料 | 聚烯烃一部/聚烯烃二部 | 0 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 265-104-13 | 两聚隔油池油泥 | 聚烯烃一部/聚烯烃二部 | 38.82 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 900-015-13 | 废离子交换树脂 | 烯烃一部 | 0 | 送有资质的单位 处理 |
| HW35 | 900-399-35 | MTO废黄油 | 烯烃二部 | 30.94 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 900-352-35 | 废碱液 | 烯烃一部/烯烃二部 | 9275.18 | 送有资质的单位 处理 |
| HW49 | 900-041-49 | 废空桶 | 各运行部 | 27.18 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 900-047-49 | 实验室废试剂 | 检验计量中心 | 0.98 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 900-039-49 | 废活性炭 | 烯烃一部 | 0 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 900-999-49 | 其他废物 （碳五自聚物等） | 储运部 | 27.12 | 送有资质的单位 处理 |
| HW50 | 251-017-50 | 251废催化剂 | 烯烃一部/烯烃二部 | 59.24 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 261-152-50 | 261废催化剂 | 烯烃一部/聚烯烃一部 | 0 | 送有资质的单位 处理 |
|  | 251-016-50 | 含贵金属催化剂 | 烯烃一部/聚烯烃一部 | 7.78 | 送有资质的单位 处理 |

## 1.2 危险特性

公司危险废物主要有净化水隔油池油泥、急冷系统过滤器、焦渣、裂解、废催化剂，废油、废干燥剂、废溶剂、废树脂、废包装器、C5自聚物、其他废物等危险货物，一旦在卸货、垃圾分拣、储存或处理过程发生车辆碰撞、泄漏，或者是处理过程操作失误、不按规程处理，都可能引发火灾、爆炸、泄漏污染、及人员中毒和窒息事故。

乙烯装置碱洗工艺和MTO装置碱洗工艺产生的废碱液，一旦泄漏，危害极大，可能造成设备、管道的严重破坏，接触人体会造成人身损害，泄漏将造成水体环境污染；废油处置不当会引起火灾爆炸，或发生泄漏流失造成水体污染；废催化剂处置不当或流失会造成土壤、水体污染。

## 1.3 应急能力及措施

1.3.1 公司制定有完善的安全生产责任制和操作规程，操作人员培训合格上岗，有较充足的安全投入，生产装置和储存设施采用成熟的工艺和设备。事故预警系统完善。有消防队、气防站、职防所等专业救援队伍，一旦发生事故，可按照要求及时启动本预案。

1.3.2 公司制定危险废物管理制度，严格规范各类危险废物的贮存、转移、运输管理。

## 1.4 分级

1.4.1 符合下列条件之一的，为I级事件/重大危险废物污染事故（中国石化级事件）：

a) 公司现有救援设施无法对事件进行有效控制，可能引发重大次生灾害事件，需要紧急求援；

b) 对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置5万人以上；

c)危险废物意外事故导致人员死亡或5人（不含）以上受伤，须对受伤人员提供危险救护和现场救援的；导致厂区200㎡（不含）以上污染，需紧急处理的。

1.4.2 符合下列条件之一的，为II级事件/较大危险废物污染事故（公司级事件）：

a) 对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置人员；

b) 危险废物意外事故导致厂区环境污染50—200㎡（含）或人员2－5人（含）受伤，须对区域污染紧急处理或对受伤人员紧急救护的。

1.4.3 符合下列条件之一的，为Ⅲ级事件/一般危险废物污染事故（车间级事件）：

a) 1人受轻伤或轻度中毒；

b) 发生危险废物泄漏、需紧急处理、未出装置区的。

# 2 组织机构及部门职责

## 2.1 应急指挥部组

2.1.1 公司危险废物突发事件应急指挥部组成如下：

总指挥  公司主管生产副总经理

应急指挥部下设通讯联络队、专家咨询组、应急救援组、警戒疏散组、物资供应组、应急环境监测队组

2.1.2 应急指挥部职责

2.1.2.1 贯彻执行国家、当地政府、环保部门关于危险废物事故发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

2.1.2.2 组织制定、修定危险废物意外事故应急预案；组建危险废物意外事故应急救援队伍；有计划地组织实施危险废物意外事故应急救援的培训和演习。

2.1.2.3 审批并落实危险废物意外事故应急救援所需的防护器材、救援器材等的购置。

2.1.2.4 检查、督促做好环境污染事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除危险废物对环境的影响。

2.1.2.5 批准应急救援的启动和终止。

2.1.2.6 及时向上级报告危险废物事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

2.1.2.7 组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

2.1.2.8 协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

2.1.2.9 负责对厂区内员工进行应急知识和基本防护方法的培训向周边企业、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

2.1.3 应急救援专业队伍

厂区内各应急专业队伍担负危险废物的救援及处置。各救援队伍组成见综合预案现场应急专业组组成，其分工如下：

2.1.3.1 应急救援组

a) 应急救援队接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情形正确配戴个人防护用具，切断事故源；根据指挥部下达的指令，迅速控制事故，以防扩大；

b) 有计划、有针对性地危险废物泄漏、扬散等进行封、围、堵等抢救措施的训练和实战演习；

c) 储备一定量的防护用具；当储备量不够需要时，迅速调配其他岗位的备用防毒器具。

2.1.3.2 警戒疏散组

a) 发生危险废物意外事故后，警戒疏散组根据事故情景配戴好防毒面具，迅速奔赴现场；根据危险废物爆炸（泄漏）影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；

b) 封闭厂区大门，维持厂区道路交通程序，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁外来人员入厂围观；

c) 警戒疏散组到事故发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线，指挥群众正确疏散。

2.1.3.3 物资供应组

a) 物资供应队在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险抢救物质及设备等工具；

b) 根据事故的程度，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等；

c) 负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品的供应；

d) 负责抢险救援物质的运输。

2.1.3.4 应急环境监测组

a) 根据危险废物中污染物的扩散速度和事故发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围；

b）根据监测结果，通过专家咨询和讨论的方式，综合分析危险废物污染变化趋势，预测并报告危险废物的发展情况和污染物的变化情况，作为危险废物应急决策的依据。

2.1.3.5 技术专家组

a) 指导环境应急预案的编制及修改完善；

b) 掌握厂区内危险废物的分布情况，了解国内外的有关技术信息、进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；

c) 对危险废物的危害范围、发展趋势做出科学评估，为应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

d) 参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据；

e）指导各应急小组进行现场处置；

f）负责对危险废物现场应急处置工作、环境受污染程度的评估工作以及环境恢复方案的制定。

## 2.2 部门职责

2.2.1 调度部

a) 负责应急指挥中心的日常及应急值班，监督有关值班人员及时到位；

b) 负责接受公司所属各单位应急事件的报告，并持续跟踪事件发展动态，及时联络各主管部门及主管领导，按照中原石化应急中心的指示向中国石化应急指挥中心、政府部门汇报，接受并传达指令；

c) 根据中原石化应急指挥中心指令通知公司各运行部、各职能部门和专家组；

d) 根据应急事件的发展状态，按照中原石化应急指挥中心的指令，负责对内外部统一应急调度；

e) 负责应急值班记录、录音和现场应急处置总结、归档工作；

f) 派出现场指挥部的组成人员，参加现场应急处置工作；

g) 负责组织调动和协调消防、气防、医疗救护、现场抢险、环境监测等救援力量；

h) 参与制订应急处置方案；

i）参与应急救援专家库的建设工作，与应急救援专家一道为应急救援工作提供指导意见；

j）收集应急救援技术信息，为公司各类应急救援提供技术支持；

k）负责安全科学研究和应急技术开发项目的审查、立项、划拨专项科研费用，组织科研成果验收与推广工作；

l) 负责应急指挥中心交办的其它事项。

2.2.2 安全环保部

a) 跟踪并详细了解中原石化公司发生的各类应急事件及其处置情况，及时向中原石化应急指挥中心汇报、请示并落实指令；

b) 组织制定应急处置方案；

c) 派出现场指挥部的组成人员，参加现场应急处置工作；

d) 按照中原石化应急指挥中心的指令，向对口的集团公司、政府主管部门报告和求援；

e) 组织制订中原石化各类应急事件总体应急救援预案和专项应急救援预案；

f) 负责二级单位应急预案的备案工作；

g) 组织建立中原石化各类应急救援事件处置专家库；

h) 负责应急预案演练的方案策划并组织实施，对应急工作提出考核意见；

i）负责对应急工作的日常费用做出预算；

j）负责对日常应急救援设施、设备的申请；

k）配合人力资源部做好应急救援人员的培训工作；

l）负责中原石化应急指挥中心交办的其它事项。

2.2.3 发展计划部

a) 跟踪并详细了解中原石化公司发生的各类应急事件及其处置情况，及时向中原石化应急指挥中心汇报、请示并落实指令；

b) 参与制定应急处置指导方案；

c) 派出现场指挥部的组成人员，参加现场应急处置工作；

d）制定并落实原料调配日常及应急计划和生产经营计划调整方案；

e）负责日常及应急机物料的配置计划；

f）与有关部门一道及时下发设施配备和物资调拨计划；

g）负责调配设计专业人员配合火灾爆炸等各类应急事件的应急工作；

h) 负责确保中原石化应急指挥中心与中国石化应急指挥中心的网络系统和卫星通讯畅通；

i) 按照中原石化应急指挥中心指令向对口的集团公司及政府主管部门报告和求援；

j）负责中原石化应急指挥中心交办的其它任务。

2.2.4 众和实业公司

a) 跟踪并详细了解中原石化发生的各类应急事件及处置情况，及时向应急指挥中心办公室汇报、请示并落实指令；

b) 参与制定应急处置指导方案；

c) 派出现场指挥部的组成人员，参加现场应急处置工作；

d）保障中原石化应急指挥中心与公司各有关部门的有线电话畅通；

e) 负责中原石化应急指挥中心交通、急救、生活等后勤保障工作；

f) 负责应急救援车辆、医疗设备的维护保养；

g）负责制定医疗救护方案；

h）负责与当地重要医疗救护单位的联络，保证医疗救护工作的正常开展；

i) 负责应急指挥中心交办的其它任务。

2.2.5 行政事务中心

行政事务中心在中原石化应急指挥中心领导下开展应急工作，职责如下：

a) 跟踪并详细了解中原石化公司发生的各类应急事件及其处置情况，及时向中原石化应急指挥中心汇报、请示并落实指令；

b) 参与制定应急处置指导方案；

c) 派出现场指挥部的组成人员，参加现场应急处置工作；

d）负责管理和调动公司消防、气防应急救援队伍，做好队伍日常训练工作；

e）负责应急状态下应急救援现场的保卫工作；

f）负责组织应急救援现场的人员疏散工作；

g）负责应急救援所需车辆的调用；

h）负责组织应急现场灭火预案及人员疏散方案的编制工作；

i）负责中原石化应急指挥中心交办的其它任务。

2.2.6 物资采购中心

a) 跟踪并详细了解各类应急事件应急物资需求情况，及时向应急指挥中心办公室汇报、请示，并根据指令组织调配、协调公司内外部应急救援物资；

b) 参与制定应急处置指导方案；

c) 派出现场指挥部的组成人员，参加现场应急处置工作；

d) 配合安全环保部完成应急救援物资计划的编制；

e）负责日常应急救援物资采购、物资保管、物资供应及物资调配；

f）负责应急指挥中心交办的其它任务。

2.2.7 设备工程部

a) 跟踪并详细了解中原石化公司发生的各类应急事件及其处置情况，及时向中原石化应急指挥中心汇报、请示并落实指令；

b) 参与制定应急处置指导方案；

c) 派出现场指挥部的组成人员，参加现场应急处置工作；

d）落实应急事件周边设备的应急处置方案；

e）根据应急指挥中心指令组织应急抢险力量和应急抢险施工机具；

f）负责做好日常及应急状态下，设施、设备的调配；

g) 负责应急指挥中心交办的其它任务。

其它相关部门按照责任制分工做好日常及应急状态下的相应工作。

# 3 预防与预警

## 3.1 危险源监控

3.1.1 通过危险化学品危险源监控管理系统，对公司重点要害部位、关键生产装置实行动态监控：现场设有各类危险化学品分析仪表，操作工定点巡检，DCS实时监控，规范操作规程并严格执行。

3.1.2 关键生产装置重点要害部位实行公司、运行部两级监管和专业部门、运行部、班组三级监控管理。

3.1.3 关键生产装置重点要害部位实行领导干部联系承包制，公司领导每季度、部门、运行部领导每月进行监督检查。

3.1.4 公司主要生产装置每两年进行一次安全评价；关键生产装置要害（重点）部位每半年进行一次安全评估。

## 3.2 预警行动

3.2.1 预报

中原石化应急指挥中心办公室和各职能部门通过以下途径获取预报信息：

a) 政府或公共媒体公开发布的预警信息；

b) 公司及地方政府主管部门向中国石化应急指挥中心告知的预报信息；

c) 公司获取并上报的预警信息；

d）对发生或可能发生的各类突发事件，经风险评估得出的事件发展趋势报告。

3.2.2 预测

中原石化应急指挥中心组织有关部门和内外部安全专家，根据突发事件的危害程度、紧急程度、事态发展，以及政府发布的四级预警（红、橙、黄、蓝），应对事件做出如下判断：

a) 请示启动中国石化级应急预案；

b) 启动公司Ⅱ级应急救援预案；

c）启动公司Ⅲ级应急救援预案；

d) 公司各单位应采取安全防范措施。

3.2.3 预警

中原石化应急指挥中心办公室应根据预测结果，进行以下预警：

a) 达到本预案启动条件时，应立即发出启动本预案的指令；

b) 指令公司各单位启动Ⅲ级应急预案，并通知公司职能处室进入预警状态；

c) 指令公司所属单位采取安全防范措施，并根据各自职责连续跟踪事态发展。

3.2.4 预警解除

公司及所属单位应急终止，中原石化应急指挥中心宣布预警解除。

# 4 报告程序

4.1 公司24小时应急值守电话0393-4471000。

4.2 公司发生I级危险废物事件，在启动公司级应急预案的同时，用电话、传真或电报等最便捷的方式迅速向中国石化应急指挥中心办公室报告，报告程序见中国石化中原石油化工有限责任公司危险化学品事件应急报告流程图（图4-1）。

4.3 公司发生II级事件，除立即按照中原石化危险废物事件应急报告流程图（图4-1）逐级上报外，也可直接向中国石化应急指挥中心办公室报告。

4.4 公司发生Ⅲ级危险废物事件，在启动车间级应急预案的同时，用电话迅速向中国石化中原石油化工有限责任公司应急指挥中心办公室、调度部和安全环保部报告。

4.6 报告内容

4.6.1 公司发生I级危险废物事件应立即向中国石化应急指挥中心办公室和中国石化中原石油化工有限责任公司应急指挥中心办公室报告；公司发生II级危险废物事件应立即向中国石化中原石油化工有限责任公司应急指挥中心办公室报告。应包括但不限于以下内容：

a) 企业名称、发生时间、地点和部位、危险化学品名称、数量；

b) 人员伤亡情况；

c) 事件简要情况；

d) 已采取的措施；

e) 可能造成的影响和严重后果。

图4-1  中原石化危险废物事件应急报告流程图

4.6.2 在处理过程中，公司应尽快了解事态进展情况，并随时向中国石化中原石油化工有限责任公司应急指挥中心办公室报告，应包括但不限于表4-1（危险废物事故报告内容一览表）要求的内容。

表4-1　危险废物事件报告内容一览表

| 序号 | 报告内容 | 危废泄漏 事件 | 危废中毒 事件 | 危废丢失事件 | 危废安全事件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事件描述 |
| 1.1 | 事件地点 | √ | √ | √ | √ |
| 1.2 | 事件物质及数量 | √ | √ | √ | √ |
| 1.3 | 事件物质的危害特性 | √ | √ | √ |  |
| 1.4 | 事件物质的特性解毒剂 | √ | √ | √ |  |
| 1.5 | 泄漏影响范围 | √ |  |  | √ |
| 1.6 | 人员伤亡情况和救治 | √ | √ | √ | √ |
| 1.7 | 压力容器破坏情况 | √ |  |  | √ |
| 1.8 | 装置/运输工具损毁情况 | √ |  |  | √ |
| 1.9 | 财产损失情况 | √ |  |  | √ |
| 1.10 | 污染情况 | √ | √ |  | √ |
| 1.11 | 危险、风险判断 | √ | √ | √ | √ |
| 1.12 | 人员疏散 | √ | √ | √ | √ |
| 1.13 | 已采取措施 | √ | √ | √ | √ |
| 1.14 | 应急人员及器材 到位情况 | √ | √ | √ | √ |
| 1.15 | 应急物资储备情况 | √ | √ |  | √ |
| 1.16 | 援助请求 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 自然环境条件描述 |
| 2.1 | 天气状况（含风向、风速） | √ |  |  | √ |
| 2.2 | 地形地貌 | √ |  |  | √ |
| 2.3 | 水流方向、流速（选填项） | √ |  |  | √ |
| 3 | 周边社会环境描述 |
| 3.1 | 周边装置设施分布 | √ |  |  |  |
| 3.2 | 居民设施损毁情况 | √ |  |  | √ |
| 3.3 | 周边居民人口分布 | √ | √ | √ | √ |
| 3.4 | 周边道路分布 | √ |  | √ | √ |
| 3.5 | 道路管制情况 | √ | √ | √ | √ |

# 5 应急准备

5.1 应急指挥中心接到报告后，迅速做好下列工作：

a) 向应急指挥中心领导汇报；

b) 按应急指挥中心领导指示通知调度部、安全环保部、物资采购中心、行政事务中心、党群工作部、设备工程部、众和公司等有关职能部门；

c) 收集现场情况资料；

d) 根据应急指挥中心决定，通知专家组专家；

e) 根据应急指挥中心领导指示，联系中国石化内、外部救援力量做好准备；

f) 根据应急指挥中心领导指示，做好对外新闻发布和上报材料的起草工作。

5.2 应急指挥中心办公室接到应急指挥中心报告后，应做好下列准备：

a) 向应急领导小组报告；

b) 组织调度部、安全环保部、物资采购中心、行政事务中心、党群工作部、设备工程部、众和公司和专家制定指导方案；

c) 拟定现场应急指挥部人员名单，并明确现场应急指挥；

d) 随时掌握企业处置情况，事件达到启动条件时，立即下令启动本预案。

5.3 公司职能部门

5.3.1 调度部接到应急指挥中心办公室的通知后，做好以下准备：

a) 跟踪并详细了公司危险废物事件现场处置情况，及时向应急指挥中心办公室汇报、请示并落实指令；

b) 参与制定应急处置指导方案；

c) 确定本部门派往现场的人员名单。

5.3.2 安全环保部接到应急指挥中心办公室的通知后，做好以下准备：

a) 参与制定应急处置指导方案；

b) 确定本部门派往现场的人员名单；

c) 联系消防、气防、协议互助企业、协议医疗单位等救援力量；

d) 协调指导现场环境监测；

e) 收集现场气象资料及时报应急指挥中心办公室；

f) 通知青岛安全工程研究院组织材料按图4-1（危险化学品事故应急咨询信息流程图）提供信息；

g) 根据应急指挥中心指示负责对中国石化应急指挥中心办公室和政府主管部门上报材料的起草。

5.3.3 物资采购中心接到应急指挥中心办公室的通知后，做好以下准备：

a) 了解现场救援物资需求情况；

b) 组织协调特效解毒剂、堵漏器材和事件物质中和剂等救援物资处于待命状态。

5.3.4 发展计划部接到应急指挥中心办公室的通知后，安排专人负责确保应急指挥中心的网络系统和卫星电话畅通。

5.3.5 众和公司接到应急指挥中心办公室的通知后，做好以下准备：

a) 安排专人负责确保应急指挥中心的有线电话畅通；

b) 做好预警期间交通、生活等保障工作。

5.3.6 机关其它职能部门按应急指挥中心指令做好应急准备工作。

# 6 应急响应

根据突发性危险废物事故发生的级别不同，确定不同级别的现场负责人，进行指挥应急救援和人员疏散安置等工作。

6.1 Ⅲ级/一般危险废物污染事故(运行部级）

6.1.1 一般危险废物污染事故是对厂区内某套装置或运行部范围的生产安全和人员安全以及周边环境造成较小危害和威胁，由运行部自主进行处置的事故。一般危险废物事故发生后，由运行部组织救援力量展开救援。

6.1.2 当发生一般危险废物事故时，运行部必须立即按预案进行处置，并向公司应急指挥中心报告。公司应急指挥中心接报后，通知应急救援组或警戒组等方面的应急人员做好准备。

6.2 Ⅱ级/较大危险废物污染事故（公司级）

6.2.1 较大危险废物污染事故是对厂区内生产安全和人员安全造成较大危害和威胁，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要调度公司内相关应急力量进行应急处置的危险废物污染事故。较大危险废物污染事故发生后，由公司组织救援力量展开救援。

6.2.2 当发生较大危险废物污染事故时，公司必须立即启动本预案，按预案进行处置，并在第一时间内向地方主管部门报告。

6.3 Ⅰ级/重大危险废物污染事故（中石化级）

6.3.1 重大危险废物污染事故是对厂区外的生产安全和人员安全造成重大危害和威胁，严重影响到相关区域的生产安全和人员安全，造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要调度周边地区的相关力量和资源进行应急处置的危险废物污染事故。

6.3.2 当发生重大危险废物污染事故时，公司必须立即按预案进行处置，并在第一时间内向中国石化应急指挥中心和地方主管部门报告，并积极组织公司应急力量紧急处置。

6.3.3 当发生重大危险废物污染事故时，由公司应急力量予以先期处置。地方主管部门派出应急力量到达现场后，与公司共同处置事故。同时开设现场指挥部，各应急力量一律服从现场指挥部的统一指挥。重大决策由总指挥或副总指挥决定。

# 7 应急处置

公司应急指挥中心下令启动本预案后，应立即依据总体预案应急指令程序图进行下列应急处置工作。

## 7.1 应急指令下达

根据总体预案应急指令下达程序，公司应急指挥中心办公室向各职能部门和事发车间下达启动本预案的指令。

## 7.2 应急行动

7.2.1 中原石化应急指挥中心做好以下工作：

a) 迅速派出现场指挥部人员赶往现场；

b) 在现场应急指挥部人员到达现场之前，指令公司的现场指挥负责应急处置工作；

c) 根据现场需求，组织调动、协调各方应急救援力量到达现场。

7.2.2 应急指挥中心办公室做好以下工作：

a) 按照中原石化应急指挥中心指令，向国务院应急管理办公室报告和求援；

b) 按照中原石化应急指挥中心指令，联系中国石化应急指挥中心和(或)地方政府，协调外部救援力量；

c) 做好对外新闻发布和上报材料的起草工作；

d) 完成中原石化应急指挥中心交办的其他任务。

7.2.3 调度部行动如下：

a) 跟踪并详细了解公司危险化学品事件现场处置情况，及时向应急指挥中心办公室汇报、请示并落实指令；

b) 负责提出现场救援方案意见。

7.2.4 安全环保部行动如下：

a) 收集现场资料及时向应急指挥中心办公室汇报、请示并落实指令；

b) 协调指导现场环境监测；

c) 根据现场需要，组织调动、协调消防、气防、急救、协议医疗单位等救援力量赶赴现场；

d) 联系青岛安全工程研究院按危险化学品事故应急咨询信息流程图（图4-1）提供事件物质信息，并依据事件发生条件，模拟事故动态发展；

e) 必要时，根据应急指挥中心指示向国家应急管理部、生态环境部、卫生健康委员会等相关国家政府机构求援。

7.2.5 在应急处置过程中，机关其它职能部门按应急指挥中心指令行动。

7.2.6 现场应急指挥部做好以下工作：

负责紧急状态下通知指挥部成员单位立即赶赴事故现场；指挥公司各生产装置采取工艺措施控制危险源及生产停止和恢复工作等。

a) 迅速隔离事件现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及公众；

b) 迅速收集现场信息，核实现场情况，组织制定现场应急处置方案并负责实施；

c) 协调现场内外部应急资源，统一指挥抢险工作；

d) 根据现场变化及时调整方案；

e) 协同地方政府实施人员疏散和医疗救助；

f) 在抢险作业中，出现异常及时向应急指挥中心办公室汇报、请示并落实指令；

g) 根据现场需要，请求中原石化应急指挥中心协调组织其他应急资源；

h) 现场应急指挥按照中原石化应急指挥中心指令，负责现场的对外新闻发布；

i) 完成中原石化应急指挥中心交办的其他任务。

发生重特大事故仅依靠事故单位和消防队、气防站等现有应急救援力量不能满足现场需要时，由中原石化现场指挥部根据现场实际情况，下令调集公司范围内各种救援力量，发布向上级请求增援的指令，增援的申请由各专业部门联系落实。

安全环保部负责与市应急救援指挥中心和市消防支队请求增援。

其它按职责分工执行。

## 7.3 现场应急处置

7.3.1 现场应急指挥部到达现场后，协调现场内外部应急资源进行统一指挥。

7.3.2 收集现场信息，核实现场情况，进行组织分工。

7.3.3 组织制定现场处置方案并实施。

7.3.4 根据现场变化及时修订方案。

7.3.5 协同地方政府实施人员疏散和医疗救助等。

7.3.6 及时向应急指挥中心领导汇报、请示并落实指令。

7.3.7 根据现场方案需要，请求应急指挥中心协调组织其它应急资源。

7.3.8 现场应急指挥按照应急指挥中心的要求，负责现场对外新闻发布。

## 7.4 危险废物事故抢险方案实施的原则

按照国家、行业标准、规范制定的危险化学品事件抢险方案，在实施过程中，坚持“以人为本”的指导思想，同时应符合以下要求。

7.4.1 发生危险废物泄漏时：

a) 隔离、疏散：设定初始隔离区，封闭事故现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员，实行交通管制；

b) 工程抢险：以控制泄漏源，防止次生灾害发生为处置原则，应急人员应佩戴个体防护器材进入事件现场，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，转移受伤人员，控制泄漏源，实施堵漏，回收或处理泄漏物质；

c) 医疗救护：应急救援人员必须佩带防护器材迅速进入现场危险区，沿逆风方向将患者转移至空气新鲜处，根据受伤情况进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往指定定点医院抢救，组织有可能受到危险化学品伤害周边群众进行体检；

d) 洗消：设立洗消站，对中毒人员、现场医务人员、抢险应急人员、抢险器材等进行洗消，严格控制洗消污水排放，防止次生灾害；

e) 危害信息周知：宣传中毒化学品的危害信息和应急急救措施；

f) 水体泄漏：对于危险化学品尤其是剧毒品发生水体泄漏时，要及时通知沿岸居民和地方政府，严禁下游人畜取水，对水体进行监测，采取打捞收集泄漏物、拦河筑坝、中和等方法严控污染扩大。

7.4.2 发生危险废物中毒时：

a) 隔离、疏散：设定初始隔离区，封闭事故现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员，实行交通管制；

b) 现场急救：应急救援人员必须佩带防护器材迅速进入现场危险区，沿逆风方向将患者转移至空气新鲜处，根据受伤情况进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往指定定点医院抢救；

c) 医院治疗：迅速将受伤、中毒人员送往指定定点医院抢救；组织医疗专家，保障治疗药物和器材的供应，组织有可能受到危险化学品伤害周边群众进行体检；

d) 危害信息周知：宣传中毒化学品的危害信息和应急预防措施。

7.4.3 发生危险废物安全事件时：

该类事件应急救援的主体力量为事件发生地的政府部门应急救援力量，公司服从政府相关部门的指令，采取以下行动：

a) 联系青岛安全工程研究院迅速将事故物质的危险信息和处理措施提供给事件现场；

b) 组织专家通过电话或赴事故现场参与应急救援；

c）必要时联系安全事件附近区域中国石化专业队伍和设备赴现场参与应急救援；

d）危险废物转移过程遗失要立即向公安、环保部门报告，组织力量排查与搜寻丢失的危险废物,防止危险废物污染环境，减少事件损失；

e）危险废物转移过程泄露或洒落，立即上报当地环保部门，公司组织应急救援组赶往事故现场，按照危险废物泄漏现场处置方式进行处置，同时请求附近区域专业队伍和设备参与应急救援。

## 7.5 检测

7.5.1 人员的防护。所有人员必须依据事故的具体情况采取必要的防护措施、配备必要的个体防护器具后方可进入事故现场，并注意以下几点：

a) 在现场有毒气体浓度及氧含量不明确的情况下，应佩戴正压式空气呼吸器，严禁使用过滤式呼吸器具；

b) 存在有毒物质时，应依据空气中的氧含量、有毒物质的种类和浓度选择呼吸器具；

c) 氧含量低于标准时，严禁使用过滤式呼吸器具；

d) 具有腐蚀性或可通过呼吸道、眼睛和皮肤侵入人体的危险化学品泄漏时，应采取相应的防护措施；

e) 易燃易爆物质泄漏时严禁火种；

f) 处理事故人员严禁单独行动，作业时不得少于两人，其中一人负责监护，必要时可用水枪、水炮进行掩护。

7.5.2 现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离：

a) 发生泄漏事故时，由安全环保部指挥调动监测系统对事故现场存在的有毒危险物质进行检测，确定泄漏的危险物质种类、不同区域可燃气体、有害物质的浓度及氧含量等数据。检测可采用便携式分析仪表或色谱分析仪器等手段，分析数据应立即上报总指挥部。现场分析或采样时应严格遵守分析作业规程，注意样品的代表性和平衡性；

b) 在进行应急救援工作过程中，事故单位在按工艺程序进行处理及抢险过程中，现场监测人员应随时对现场进行检测，并将检测情况报告总指挥部；异常情况下，无法对事故实施有效的控制措施时，上报总指挥部或由总指挥部上报政府部门指挥部请示撤离。在总指挥部下达撤离命令后，各有关抢险单位按指令的要求迅速撤离至安全距之外。

## 7.6 受伤人员现场救护、医院救治

7.6.1 及时转移受伤人员并实施有效的现场医疗救护是减少伤亡的重要环节。在转移伤员时应按照撤离路线将伤员转移至安全地点，并立即实施现场处置措施。化学品对人体可能造成的伤害主要有：中毒、窒息、冻伤、化学灼伤、烧伤等，进行现场急救时应注意以下几点：

a）选择有利地形设置急救点；

b）作好自身及伤病员的个体防护；

c）防止发生继发性损害；

d) 应至少2～3人为一组集体行动；

e) 所用的救援器材需具备防爆功能。

7.6.2 当现场有人受到化学品伤害时，应立即进行以下处理：

a）皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗，冲洗要及时、彻底、反复多次；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗;

b) 当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染；不要任意把水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。

7.6.3 经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

7.6.4 急救之前，救援人员应确信受伤者所在环境是安全的。另外，口对口的人工呼吸及冲洗污染的皮肤或眼睛时，要避免进一步受伤。7.6.5 现场救护人员首先应就近将受伤人员送至医院，并将致伤的危险物质的情况提供给救治医院。对发生中毒的病人，应在注射特效解毒剂或进行必要的医学处理后，根据中毒和受伤程度转送至医院。

## 7.7 人员紧急疏散、撤离

7.7.1 指导职工防护，组织职工撤离。发生危险废物事故时，由于事故发生突然、扩散迅速，应急操作、救援人员在保证自身安全的前提下积极开展事故的应急处理和救援工作。在场所、设施及周围可能受到波及的其它生产、施工单位的现场负责人（如班长、值班人员、运行部主任等）应及时组织职工采取佩戴呼吸器具、防护镜或用浸湿毛巾捂住口鼻、减少皮肤外露等各种措施进行自身防护，并向上风向迅速撤离出危险区或可能受到危害的区域。在上风向无撤离通道时，也应避免沿下风向撤离，在撤离过程中负责人应积极组织职工开展自救和互救工作。到达指定安全地点后负责人应及时清点人员，并将人员情况报告指挥部。如在岗人员数量不足时，应报告清楚缺少人员的基本情况、事故前的工作安排、可能去的工作场所等,并接受指示展开搜救工作。

7.7.2 报告政府指挥部，紧急疏散社区居民。发生重大危险废物事故，可能对社区人群的安全构成威胁时，由总指挥部向政府部门报告，并接受政府的统一指挥，按指令组织与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散，迅速撤离到指定的安全地点。疏散的方向、距离和集中地点，根据不同类型的事故及气象情况接受政府的指挥，由政府部门确定。7.7.3 紧急疏散时应注意：

a）如事故介质有毒时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护手段；

b）应向上风向、高地势转移，并由专人引导和护送疏散人员到安全区域，在疏散或撤离的路线上应设立哨位，指明疏散撤离方向；

c）不要在低洼处滞留；

d）清查危险区域是否有无关人员滞留。

## 7.8 危险区的隔离

发生危险废物事故时，由公司总指挥部下令保卫交通系统指挥部按照设定的危险域，设立区域警戒线，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。建立警戒区域时应注意以下几项：

a）警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；

b）除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区域；

c）警戒人员按指挥部要求进行个体防护；

d）泄漏溢出的物质为易燃品时，区域内严禁火种。

## 7.9 事故发生后的工艺处理措施

7.9.1 事故发生时，事故单位应首先立足于自救，并在中原石化应急总指挥部的领导、指挥下，根据工艺操作规程及时、准确地采取措施，实施处理及停工方案，防止发生次生灾害、控制次生灾害的蔓延。

7.9.2 各二级单位应迅速查清事故对本单位生产造成的影响，并根据总指挥部的指令调整生产，及时将生产情况向公司应急指挥部汇报。7.9.3 在最高应急指挥部终止预案前，要组织专业技术人员对事故现场进行检测和鉴定。对可能造成扩大灾情、次生灾蔓延的威胁人身安全的危险部位，以及可能成为恢复通讯、供水、供电、供风、供汽、供氮和交通障碍的关键设施，应果断采取有效措施，进行排险和抢修。8 现场环境恢复

## 8.1 现场人员和设备

在危险区上风处设立洗消站，对事故现场人员和防护设备进行洗消，防止污染物对人员的伤害。事故得到控制后，在事故发生地设立警戒线，除清洁净化队员外，其它人严禁入内。清洁净化人员根据现场污染物的性质、事故发生现场的情况等因素，在专家的指导下，进入事故现场，快捷有效地对设备和现场进行清洁净化作业，净化作业结束后，经检测安全后方可进入。

## 8.2 现场环境

8.2.1 根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事故污染物污染的环境区域。由应急咨询专家组对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境中涉及的化学品、污染的程度、天气和当地的人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复方案的实施，使污染物浓度到达环境可接受水平。

8.2.2 根据实际情况，对污染的区域进行隔离，组织专业人员，穿戴好防护服，配备空气呼吸器，可用化学处理法，把用于环境恢复的化学品水溶液装于消防车水罐，经消防泵加压后，通过水带、水枪以开花或喷雾水流喷洒，或者用活性炭、木屑等具有吸附能力的物质，吸附回收后转移处理，也可用喷射雾状水进行稀释降毒。并及时对污染环境进行跟踪监测。

# 9 应急终止

## 9.1 应急终止的条件

经应急处置后，现场应急指挥部确认下列条件同时满足时，向应急指挥中心报告，应急指挥中心可下达应急终止指令：

9.1.1 事件现场得到控制事件条件已经消除。

9.1.2 事件造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

9.1.3 采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 9.2 应急终止的程序

9.2.1 现场救援指挥部确认终止时机，或事件单位提出经现场救援指挥部批准。

9.2.2 现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

9.2.3 应急状态终止后，继续进行环境监测和评价工作，直到其它补救措施无需继续进行为止。

## 9.3 应急终止通报

各指挥部接到指令后，各有关单位、部门按责任分工通知相关部门、周边社区及人员危险解除。

# 10 应急物资与装备保障

根据公司应急救援的总体要求，相关部门、单位及负责人要认真做好应急救援物资及装备的日常维护和保管工作，确保在公司发生各类突发事件时，所有应急救援物资及装备能够及时应用于公司的应急救援处理中。要求厂区内必须备足、备齐应急设施备与物资，并放在显眼位置，以便在发生突发性环境事故时，保证应急人员在第一时间启用，能快速、正确的投入到应急救援行动中，以及在应急行动结束后做好人员、设备和环境的清理净化。

应急物资储备见附件1。

# 11 应急预案培训与演练

本专项预案培训与演练要求与综合预案要求一致。

现场处置方案

# 甲醇罐泄漏现场处置方案

1 事故风险分析

1.1 事故类型和危害程度分析

可能发生甲醇泄漏或着火事故。甲醇为无色透明的易挥发液体，有刺激性气味。溶于水，可混溶于乙醇、 乙醚、酮类、苯等有机溶剂。分子量 32.04，熔点-97.8℃，沸点 64.7℃， 相对密度（水=1）0.79，相对蒸气密度（空气=1）1.1，临界压力 7.95Mpa， 临界温度 240℃，饱和蒸气压 12.26Kpa(20℃)，折射率 1.3288，闪点 11℃，爆炸极限 5.5%～44.0%（体积比），自燃温度 464℃，最小点火 能 0.215mJ。 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 易经胃肠道、呼吸道和皮肤吸收。急性中毒表现为头痛、眩晕、乏力、嗜睡和轻度意识障碍等，重者出现昏迷和癫痫样抽搐，直至死 亡。引起代谢性酸中毒。甲醇可致视神经损害，重者引起失明。慢性 影响主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视觉 损害。皮肤反复接触甲醇溶液，可引起局部脱脂和皮炎。

1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

储运部罐区：罐区FB805A罐、FB805B罐、FB805C罐、FB805D罐、FB805E罐、FB805F罐。

1.3 事故的危害影响程度及影响范围

一旦发生大量泄漏、火灾、爆炸等事故，不仅造成人员伤亡、财产损失，而且可能造成大气、土壤、水体、水源等重大环境污染以及生态破坏，造成不良的社会影响。

1.4 事故可能出现的征兆

出料罐液位非正常下降，进料罐液位上涨缓慢、不变或下降，静止罐液位下降，现场气味大。

1.5 事故可能引起的次生、衍生事故

火灾、爆炸、环境污染、人员中毒。

2 应急工作职责

2.1 现场应急救援组小组及人员构成情况

组  长：张越隆

副组长：李洪峰   单华威   符伟庆

抢险组：冷伟华、金辉负责，负责事故后工艺处理及抢修设备。

警戒疏散组：王冠鹏、伍娇艳负责，负责事故后人员疏散、危险区域划分、消气防车辆引导。

后勤保障组：高华东、孙常杰负责，负责事故后抢险物资的准备和运输。

2.2 职责

2.2.1 应急救援小组组长的职责

a) 根据事故现场的情况，确保应急资源配备投入到位，组织现场应急救援工作；

b) 同其他救援部门紧密合作，共同处理好事故，如果事故有扩大、发展趋势，应及时报请公司应急指挥部，启动公司专项应急预案。

2.2.2 应急救援小组副组长的职责

- 协助组长开展应急指挥工作，组长不在位时，代行其职责；

- 组织编制现场处置方案，组织搞好培训和演练；

- 负责现场应急处置，落实应急行动，根据险情发展，提出改进措施。

2.2.3 事故第一发现人职责

a) 发现事故后立即通知当班内操和当班班长；

b) 采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止事故继续恶化；

c) 及时疏散现场无关人员撤离现场。

2.2.4 当班内操职责

通知当班班长、工段长，拨打气防电话，及火警电话，及时向运行部调度汇报。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

3.1.1 事故第一发现人用对讲机喊话通知值班内操及其他现场人员,并注意观察现场是否有人员中毒。

3.1.2 当班内操立即拨打气防电话，及火警电话，报告泄漏介质与准确地点，同时报告当班班长和运行部调度。

3.1.3 当班班长一面向工段长汇报一面和另一岗位外操佩戴空气呼吸器迅速赶赴现场进行确认并救援。

3.1.4 工段长马上启动工段处置预案，指挥其他人员现场封堵围堰雨排口及OD、RD线，防止物料外流，指定人员到罐区门口迎接消防气防队伍；同时向运行部主任汇报。

3.1.5 运行部调度接到通知，马上通知运行部主任组织力量增援，并向公司应急指挥中心汇报，做好应急准备。

3.1.6 运行部主任接到通知，启动运行部应急预案，组织运行部应急救援组赶赴现场，按事故现场处置方案及相关程序、方法组织事故应急救援。

3.1.7 当事故有扩大趋势或无法有效处置时，由运行部应急指挥小组报告公司应急指挥中心，启动公司级响应预案，公司应急总指挥根据公司应急预案立即成立事故救援小组，制定详细的救援计划，并报请当地政府及有关部门支援。

3.2 应急措施方案

3.2.1 FB805A/B,FB803C罐泄漏处置措施

3.2.1.1 初期事故处理。现场泄漏时，当班人员迅速向上级汇报，在保证自身安全的情况下搜索现场中毒人员并抢救。采取有效措施堵漏，防止事态进一步扩大。

3.2.1.2 工艺处理。关闭该罐进料阀门，并打开相邻低液位罐倒料（必要时启动备泵进行倒料）。迅速启动应急抢险泵，用一定长度的抽液管，远距离控制泵的防爆开关，把泄漏的甲醇及时抽到储存容器和临时油罐车内；把相邻四个罐围堰内雨排坑底部进口堵塞，抢险抽油时可放临时抽油管入口。

3.2.1.3 污染防护。当班操作人员迅速佩带空气呼吸器返回现场，把FB805A/B,FB803C，FB828四个罐防护堤内的雨排封堵、检查OD、RD线是否全关。

3.2.1.4 消防防护。清除周围施工，疏散施工人员，使用防爆工具，机动车辆严禁进入警戒区，以防产生火花。

3.2.1.5 现场清消处理。尽量将泄漏物料收集到事故罐内，无法收集的在关闭事故罐阀门后，用抗溶性泡沫覆盖。或用大量水冲洗。通知公用工程部和污水处理厂做好水体防范。

3.2.1.6 当发生初期小型火灾时，当班人员应立即汇报运行部调度，并对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材(如灭火器/消防栓等)进行灭火；有灭火蒸汽的打开灭火蒸汽，并将所起火设备及关联设备关停，检查设备内部情况。

3.2.1.7 公司预案启动后，协助消防队灭火。

3.2.1.8 灭火后，配合有关部门堵漏或抢修设备。检查相关设备是否过火，设备检查结束后，清理火灾遗留物。消除次生灾害。

3.2.2 FB805C罐、FB805D罐、FB805E罐、FB805F罐现场应急处置措施

3.2.2.1 初期事故处理。现场泄漏时，当班人员迅速向上级汇报，在保证自身安全的情况下搜索现场中毒人员并抢救。采取有效措施堵漏，防止事态进一步扩大。

3.2.2.2 工艺处理。关闭该罐进料阀门，并打开相邻低液位罐倒料（必要时启动备泵进行倒料）。迅速启动应急抢险泵，用一定长度的抽液管，远距离控制泵的防爆开关，把泄漏的甲醇及时抽到储存容器和临时油罐车内；把FB805C/D/E/F四个罐围堰内雨排坑底部进口堵塞，抢险抽油时可放临时抽油管入口。

3.2.2.3 污染防护。当班操作人员迅速佩带空气呼吸器返回现场，把FB805C/D/E/F四个罐防护堤内的雨排封堵、检查OD、RD线是否全关。

3.2.2.4 消防防护。清除周围施工，疏散施工人员，使用防爆工具，机动车辆严禁进入警戒区，以防产生火花。

3.2.2.5 现场清消处理。尽量将泄漏物料收集到事故罐内，无法收集的在关闭事故罐阀门后，用抗溶性泡沫覆盖。或用大量水冲洗。通知公用工程部和污水处理厂做好水体防范。

3.2.2.6 当发生初期小型火灾时，当班人员应立即汇报运行部调度，并对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材(如灭火器/消防栓等)进行灭火；有灭火蒸汽的打开灭火蒸汽，并将所起火设备及关联设备关停，检查设备内部情况。

3.2.2.7 公司预案启动后，协助消防队灭火。

3.2.2.8 灭火后，配合有关部门堵漏或抢修设备。检查相关设备是否过火，设备检查结束后，清理火灾遗留物。消除次生灾害。

4 注意事项

4.1 进入事故现场必须戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具；手动工艺处理必须携带防爆工具。

4.2 报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。

4.3 人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

4.4 带好通讯工具，保持联系。

4.5 执行救援任务时，应以2～3人为一组，集体行动，互相照应。

4.6 灭火结束要进一步冷却，以防至复燃。设备检查结束后，清理火灾遗留物。消除次生灾害。

4.7 营救伤员或转移危险化学品和化学泄漏物清消时，应与专业队伍协调行动，互相配合，提高救援效果。

4.8 收油车辆严格按指定路线行驶，按规定戴好防火帽。

5 联络方式及应急物资

5.1 应急联络方式

公司火警4471119           公司气防4471190

罐区工段长：4471179       运行部调度：4471147

运行部主任：4471364       公司应急指挥中心：4471336

# 石脑油罐泄漏现场处置方案

1 事故风险分析

1.1 可能发生的事故类型

石脑油其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能沿地面扩散，并积聚在低洼处和限制性地区。蒸气能传播到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

罐区FB803A罐、FB803B罐、FB803C罐。

1.3 事故的危害影响程度及影响范围

本品易燃，具刺激性，对环境有危害。一旦发生大量泄漏、火灾、爆炸等事故，不仅造成人员伤亡、财产损失，而且可能造成大气、土壤、水体、水源等重大环境污染以及生态破坏，造成不良的社会影响。

1.4 事故可能出现的征兆

出料罐液位非正常下降，进料罐液位上涨缓慢、不变或下降，静止罐液位下降，现场气味大。

1.5 事故可能引起的次生、衍生事故

火灾、爆炸、环境污染、人员中毒。

2 应急工作职责

2.1 现场应急救援组小组及人员构成情况

组  长：张越隆

副组长：李洪峰   单华威   符伟庆

抢险组：冷伟华、金辉负责，负责事故后工艺处理及抢修设备。

警戒疏散组：王冠鹏、伍娇艳负责，负责事故后人员疏散、危险区域划分、消气防车辆引导。

后勤保障组：高华东、孙常杰负责，负责事故后抢险物资的准备和运输。

2.2 职责

2.2.1 应急救援小组组长的职责

a) 根据事故现场的情况，确保应急资源配备投入到位，组织现场应急救援工作；

b) 同其他救援部门紧密合作，共同处理好事故，如果事故有扩大、发展趋势，应及时报请公司应急指挥部，启动公司专项应急预案。

2.2.2 应急救援小组副组长的职责

a) 协助组长开展应急指挥工作，组长不在位时，代行其职责；

b) 组织编制现场处置方案，组织搞好培训和演练；

c) 负责现场应急处置，落实应急行动，根据险情发展，提出改进措施。

2.2.3 事故第一发现人职责

a) 发现事故后立即通知当班内操和当班班长；

b) 采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止事故继续恶化；

c) 及时疏散现场无关人员撤离现场。

2.2.4 当班内操职责

通知当班班长、工段长，拨打气防电话，及火警电话，及时向运行部调度汇报。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

3.1.1 事故第一发现人用对讲机喊话通知值班内操及其他现场人员,并注意观察现场是否有人员中毒。

3.1.2 当班内操立即拨打气防电话4471119火警电话，报告泄漏介质与准确地点，同时报告当班班长和运行部调度。

3.1.3 当班班长一面向工段长汇报一面和另一岗位外操佩戴空气呼吸器迅速赶赴现场进行确认并救援。

3.1.4 工段长马上启动工段处置预案，指挥其他人员现场封堵围堰雨排口及OD、RD线，防止物料外流，指定人员到罐区门口迎接消防气防队伍；同时向运行部主任汇报。

3.1.5 运行部调度接到通知，马上通知运行部主任组织力量增援，并向公司应急指挥中心汇报，做好应急准备。

3.1.6 运行部主任接到通知，启动运行部应急预案，组织运行部应急救援组赶赴现场，按事故现场处置方案及相关程序、方法组织事故应急救援。

3.1.7 当事故有扩大趋势或无法有效处置时，由运行部应急指挥小组报告公司应急指挥中心，启动公司级响应预案，公司应急总指挥根据公司应急预案立即成立事故救援小组，制定详细的救援计划，并报请当地政府及有关部门支援。

3.2 现场应急处置措施

3.2.1 FB803A/B罐泄漏方案现场

3.2.1.1 初期事故处理。现场泄露时，当班人员迅速向上级汇报，在保证自身安全的情况下搜索现场中毒人员并抢救。采取有效措施堵漏，防止事态进一步扩大。

3.2.1.2 工艺处理。关闭该罐进料阀门，并打开相邻低液位罐倒料（必要时启动备泵进行倒料）。迅速启动应急抢险泵，用一定长度的抽液管，远距离控制泵的防爆开关，把泄漏的甲醇及时抽到储存容器和临时油罐车内；把FB803A/B罐围堰内雨排坑底部进口堵塞，抢险抽油时可放临时抽油管入口。

3.2.1.3 污染防护。当班操作人员迅速佩带空气呼吸器返回现场，把FB803A/B罐防护堤内的雨排封堵、检查OD、RD线是否全关。

3.2.1.4 消防防护。清除周围施工，疏散施工人员，使用防爆工具，机动车辆严禁进入警戒区，以防产生火花。

3.2.1.5 现场清消处理。尽量将泄漏物料收集到事故罐内，无法收集的在关闭事故罐阀门后，用抗溶性泡沫覆盖。或用大量水冲洗。通知公用工程部和污水处理厂做好水体防范。

3.2.1.6 当发生初期小型火灾时，当班人员应立即汇报运行部调度，并对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材(如灭火器/消防栓等)进行灭火；有灭火蒸汽的打开灭火蒸汽，并将所起火设备及关联设备关停，检查设备内部情况。

3.2.1.7 公司预案启动后，协助消防队灭火。

3.2.1.8 灭火后，配合有关部门堵漏或抢修设备。检查相关设备是否过火，设备检查结束后，清理火灾遗留物。消除次生灾害。

3.2.2 石脑油罐FB803C泄漏现场处置方案

3.2.2.1 初期事故处理。现场泄露时，当班人员迅速向上级汇报，在保证自身安全的情况下搜索现场中毒人员并抢救。采取有效措施堵漏，防止事态进一步扩大。

3.2.2.2 工艺处理。关闭该罐进料阀门，并打开相邻低液位罐倒料（必要时启动备泵进行倒料）。迅速启动应急抢险泵，用一定长度的抽液管，远距离控制泵的防爆开关，把泄漏的甲醇及时抽到储存容器和临时油罐车内；把FB803C罐组围堰内雨排坑底部进口堵塞，抢险抽油时可放临时抽油管入口。

3.2.2.3 污染防护。当班操作人员迅速佩带空气呼吸器返回现场，把FB803C罐组防护堤内的雨排封堵、检查OD、RD线是否全关。

3.2.2.4 消防防护。清除周围施工，疏散施工人员，使用防爆工具，机动车辆严禁进入警戒区，以防产生火花。

3.2.2.5 现场清消处理。尽量将泄漏物料收集到事故罐内，无法收集的在关闭事故罐阀门后，用抗溶性泡沫覆盖。或用大量水冲洗。通知公用工程部和污水处理厂做好水体防范。

3.2.2.6 当发生初期小型火灾时，当班人员应立即汇报运行部调度，并对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材(如灭火器/消防栓等)进行灭火；有灭火蒸汽的打开灭火蒸汽，并将所起火设备及关联设备关停，检查设备内部情况。

3.2.2.7 公司预案启动后，协助消防队灭火。

3.2.2.8 灭火后，配合有关部门堵漏或抢修设备。检查相关设备是否过火，设备检查结束后，清理火灾遗留物。消除次生灾害

4 注意事项

4.1 进入事故现场必须戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具；手动工艺处理必须携带防爆工具。

4.2 报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。

4.3 人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

4.4 带好通讯工具，保持联系。

4.5 执行救援任务时，应以2～3人为一组，集体行动，互相照应。

4.6 灭火结束要进一步冷却，以防至复燃。设备检查结束后，清理火灾遗留物。消除次生灾害。

4.7 营救伤员或转移危险化学品和化学泄漏物清消时，应与专业队伍协调行动，互相配合，提高救援效果。

4.8 收油车辆严格按指定路线行驶，按规定戴好防火帽。

5 联络方式及应急物资

5.1 应急联络方式

公司火警4471119           公司气防4471190

罐区工段长4471179         运行部调度4471147

运行部主任4471364         公司应急指挥中心 471336

# 纯苯罐泄漏现场处置方案

1 事故风险分析

1.1 可能发生的事故类型

苯易燃，可能发生泄漏或着火事故。苯的挥发性大，暴露于空气中很容易扩散。人和动物吸入或皮肤接触大量苯进入体内，会引起急性和慢性苯中毒。长期吸入会侵害人的神经系统，急性中毒会产生神经痉挛甚至昏迷、死亡。

1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

罐区T01/02/03罐组围堰内。

1.3 事故的危害影响程度及影响范围

一旦发生大量泄漏、火灾、爆炸等事故，不仅造成人员伤亡、财产损失，而且可能造成大气、土壤、水体、水源等重大环境污染以及生态破坏，造成不良的社会影响。

1.4 事故可能出现的征兆

出料罐液位非正常下降，进料罐液位上涨缓慢、不变或下降，静止罐液位下降，现场气味大。

1.5 事故可能引起的次生、衍生事故

火灾、爆炸、环境污染、人员中毒。

2 应急工作职责

2.1 现场应急救援组小组及人员构成情况

组  长：张越隆

副组长：李洪峰   单华威   符伟庆

抢险组：冷伟华、金辉负责，负责事故后工艺处理及抢修设备。

警戒疏散组：王冠鹏、伍娇艳负责，负责事故后人员疏散、危险区域划分、消气防车辆引导。

后勤保障组：高华东、孙常杰负责，负责事故后抢险物资的准备和运输。

2.2 职责

2.2.1 应急救援小组组长的职责

a) 根据事故现场的情况，确保应急资源配备投入到位，组织现场应急救援工作；

b) 同其他救援部门紧密合作，共同处理好事故，如果事故有扩大、发展趋势，应及时报请公司应急指挥部，启动公司专项应急预案。

2.2.2 应急救援小组副组长的职责

- 协助组长开展应急指挥工作，组长不在位时，代行其职责；

- 组织编制现场处置方案，组织搞好培训和演练；

- 负责现场应急处置，落实应急行动，根据险情发展，提出改进措施。

2.2.3 事故第一发现人职责

a) 发现事故后立即通知当班内操和当班班长；

b) 采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止事故继续恶化；

c) 及时疏散现场无关人员撤离现场。

2.2.4 当班内操职责

通知当班班长、工段长，拨打气防电话，及火警电话，及时向运行部调度汇报。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

3.1.1 事故第一发现人用对讲机喊话通知值班内操及其他现场人员,并注意观察现场是否有人员中毒。

3.1.2 当班内操立即拨打4471190气防电话，及4471119火警电话，报告泄漏介质与准确地点，同时报告当班班长和运行部调度。

3.1.3 当班班长一面向工段长汇报一面和另一岗位外操佩戴空气呼吸器迅速赶赴现场进行确认并救援。

3.1.4 工段长马上启动工段处置预案，指挥其他人员现场封堵围堰雨排口，防止物料外流，指定人员到罐区门口迎接消防气防队伍；同时向运行部主任汇报。

3.1.5 运行部调度接到通知，马上通知运行部主任组织力量增援，并向公司应急指挥中心汇报，做好应急准备。

3.1.6 运行部主任接到通知，启动运行部应急预案，组织运行部应急救援组赶赴现场，按事故现场处置方案及相关程序、方法组织事故应急救援。

3.1.7 当事故有扩大趋势或无法有效处置时，由运行部应急指挥小组报告公司应急指挥中心，启动公司级响应预案，公司应急总指挥根据公司应急预案立即成立事故救援小组，制定详细的救援计划，并报请当地政府及有关部门支援。

3.2 现场应急处置措施

3.2.1 初期事故处理。现场泄露是，当班人员迅速向上级汇报，在保证自身安全的情况下搜索现场中毒人员并抢救。采取有效措施堵漏，防止事态进一步扩大。

3.2.2 工艺处理。关闭该罐进料阀门，并打开相邻低液位罐倒料（必要时启动备泵进行倒料）。迅速启动应急抢险泵，用一定长度的抽液管，远距离控制泵的防爆开关，把泄漏的甲醇及时抽到储存容器和临时油罐车内；把T01/02/03罐组围堰内雨排坑底部进口堵塞，抢险抽油时可放临时抽油管入口。

3.2.3 污染防护。当班操作人员迅速佩带空气呼吸器返回现场，把T01/02/03罐组防护堤内的雨排封堵。

3.2.4 消防防护。清除周围施工，疏散施工人员，使用防爆工具，机动车辆严禁进入警戒区，以防产生火花。

3.2.5 现场清消处理。尽量将泄漏物料收集到事故罐内，无法收集的在关闭事故罐阀门后，用抗溶性泡沫覆盖。或用大量水冲洗。通知公用工程部和污水处理厂做好水体防范。

3.2.6 当发生初期小型火灾时，当班人员应立即汇报车间调度，并对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材(如灭火器/消防栓等)进行灭火；有灭火蒸汽的打开灭火蒸汽，并将所起火设备及关联设备关停，检查设备内部情况。

3.2.7 公司预案启动后，协助消防队灭火。

3.2.8 灭火后，配合有关部门堵漏或抢修设备。检查相关设备是否过火，设备检查结束后，清理火灾遗留物。消除次生灾害。

4 注意事项

4.1 进入事故现场必须戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具；手动工艺处理必须携带防爆工具。

4.2 报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。

4.3 人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

4.4 带好通讯工具，保持联系。

4.5 执行救援任务时，应以2～3人为一组，集体行动，互相照应。

4.6 灭火结束要进一步冷却，以防至复燃。设备检查结束后，清理火灾遗留物。消除次生灾害。

4.7 营救伤员或转移危险化学品和化学泄漏物清消时，应与专业队伍协调行动，互相配合，提高救援效果。

4.8 收油车辆严格按指定路线行驶，按规定戴好防火帽。

5 应急联络方式及应急物资

5.1 应急联络方式

公司火警4471119             公司气防4471190

罐区工段长：4471179         运行部调度：4471147

运行部主任：4471364         公司应急指挥中心：4471336

# 混合苯罐泄漏现场处置方案

1 事故风险分析

1.1 可能发生的事故类型

可能发生混合苯泄漏或着火事故。混合苯的挥发性大，暴露于空气中很容易扩散。人和动物吸入或皮肤接触大量混合苯进入体内，会引起急性和慢性苯中毒。

1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

罐区FB829A罐围堰内、罐区FB829B/C罐围堰内。

1.3 事故的危害影响程度及影响范围

一旦发生大量泄漏、火灾、爆炸等事故，不仅造成人员伤亡、财产损失，而且可能造成大气、土壤、水体、水源等重大环境污染以及生态破坏，造成不良的社会影响。

1.4 事故可能出现的征兆

出料罐液位非正常下降，进料罐液位上涨缓慢、不变或下降，静止罐液位下降，现场气味大。

1.5 事故可能引起的次生、衍生事故

火灾、爆炸、环境污染、人员中毒。

2 应急工作职责

2.1 现场应急救援组小组及人员构成情况

组  长：张越隆

副组长：李洪峰   单华威   符伟庆

抢险组：冷伟华、金辉负责，负责事故后工艺处理及抢修设备。

警戒疏散组：王冠鹏、伍娇艳负责，负责事故后人员疏散、危险区域划分、消气防车辆引导。

后勤保障组：高华东、孙常杰负责，负责事故后抢险物资的准备和运输。

2.2 职责

2.2.1 应急救援小组组长的职责

a) 根据事故现场的情况，确保应急资源配备投入到位，组织现场应急救援工作；

b) 同其他救援部门紧密合作，共同处理好事故，如果事故有扩大、发展趋势，应及时报请公司应急指挥部，启动公司专项应急预案。

2.2.2 应急救援小组副组长的职责

a) 协助组长开展应急指挥工作，组长不在位时，代行其职责；

b) 组织编制现场处置方案，组织搞好培训和演练；

c) 负责现场应急处置，落实应急行动，根据险情发展，提出改进措施。

2.2.3 事故第一发现人职责

a) 发现事故后立即通知当班内操和当班班长；

b) 采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止事故继续恶化；

c) 及时疏散现场无关人员撤离现场。

2.2.4 当班内操职责

通知当班班长、工段长，拨打气防电话，及火警电话，及时向运行部调度汇报。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

3.1.1 事故第一发现人用对讲机喊话通知值班内操及其他现场人员,并注意观察现场是否有人员中毒；

3.1.2 当班内操立即拨打4471190气防电话，及4471119火警电话，报告泄漏介质与准确地点，同时报告当班班长和运行部调度；

3.1.3 当班班长一面向工段长汇报一面和另一岗位外操佩戴空气呼吸器迅速赶赴现场进行确认并救援。

3.1.4 工段长马上启动工段处置预案，指挥其他人员现场封堵围堰雨排口，防止物料外流，指定人员到罐区门口迎接消防气防队伍；同时向运行部主任汇报；

3.1.5 运行部调度接到通知，马上通知运行部主任组织力量增援，并向公司应急指挥中心汇报，做好应急准备。，

3.1.6 运行部主任接到通知，启动运行部应急预案，组织运行部应急救援组赶赴现场，按事故现场处置方案及相关程序、方法组织事故应急救援。

3.1.7 当事故有扩大趋势或无法有效处置时，由运行部应急指挥小组报告公司应急指挥中心，启动公司级响应预案，公司应急总指挥根据公司应急预案立即成立事故救援小组，制定详细的救援计划，并报请当地政府及有关部门支援。

3.2 现场应急处置措施

3.2.1 混合苯罐FB829A泄漏现场处置方案

3.2.1.1 初期事故处理。现场泄漏时，当班人员迅速向上级汇报，在保证自身安全的情况下搜索现场中毒人员并抢救。采取有效措施堵漏，防止事态进一步扩大。

3.2.1.2 工艺处理。关闭该罐进料阀门，并打开相邻低液位罐倒料（必要时启动备泵进行倒料）。迅速启动应急抢险泵，用一定长度的抽液管，远距离控制泵的防爆开关，把泄漏的甲醇及时抽到储存容器和临时油罐车内；把FB829A罐组围堰内雨排坑底部进口堵塞，抢险抽油时可放临时抽油管入口。

3.2.1.3 污染防护。当班操作人员迅速佩带空气呼吸器返回现场，把FB829A罐组防护堤内的雨排封堵。

3.2.1.4 消防防护。清除周围施工，疏散施工人员，使用防爆工具，机动车辆严禁进入警戒区，以防产生火花。

3.2.1.5 现场清消处理。尽量将泄漏物料收集到事故罐内，无法收集的在关闭事故罐阀门后，用抗溶性泡沫覆盖。或用大量水冲洗。通知公用工程部和污水处理厂做好水体防范。

3.2.1.6 当发生初期小型火灾时，当班人员应立即汇报运行部调度，并对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材(如灭火器/消防栓等)进行灭火；有灭火蒸汽的打开灭火蒸汽，并将所起火设备及关联设备关停，检查设备内部情况。

3.2.1.7 公司预案启动后，协助消防队灭火。

3.2.1.8 灭火后，配合有关部门堵漏或抢修设备。检查相关设备是否过火，设备检查结束后，清理火灾遗留物。消除次生灾害

3.2.2 混合苯罐FB829B/C泄漏现场处置方案

3.2.2.1 初期事故处理。现场泄漏时，当班人员迅速向上级汇报，在保证自身安全的情况下搜索现场中毒人员并抢救。采取有效措施堵漏，防止事态进一步扩大。

3.2.2.2 工艺处理。关闭该罐进料阀门，并打开相邻低液位罐倒料（必要时启动备泵进行倒料）。迅速启动应急抢险泵，用一定长度的抽液管，远距离控制泵的防爆开关，把泄漏的甲醇及时抽到储存容器和临时油罐车内；把FB829B/C罐组围堰内雨排坑底部进口堵塞，抢险抽油时可放临时抽油管入口。

3.2.2.3 污染防护。当班操作人员迅速佩带空气呼吸器返回现场，把FB829B/C罐组防护堤内的雨排封堵。

3.2.2.4 消防防护。清除周围施工，疏散施工人员，使用防爆工具，机动车辆严禁进入警戒区，以防产生火花。

3.2.2.5 现场清消处理。尽量将泄漏物料收集到事故罐内，无法收集的在关闭事故罐阀门后，用抗溶性泡沫覆盖。或用大量水冲洗。通知公用工程部和污水处理厂做好水体防范。

3.2.2.6 当发生初期小型火灾时，当班人员应立即汇报运行部调度，并对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材(如灭火器/消防栓等)进行灭火；有灭火蒸汽的打开灭火蒸汽，并将所起火设备及关联设备关停，检查设备内部情况。

3.2.2.7 公司预案启动后，协助消防队灭火。

3.2.2.8 灭火后，配合有关部门堵漏或抢修设备。检查相关设备是否过火，设备检查结束后，清理火灾遗留物，消除次生灾害。

4 注意事项

4.1 进入事故现场必须戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具；手动工艺处理必须携带防爆工具。

4.2 报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。

4.3 人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

4.4 带好通讯工具，保持联系。

4.5 执行救援任务时，应以2～3人为一组，集体行动，互相照应。

4.6 灭火结束要进一步冷却，以防至复燃。设备检查结束后，清理火灾遗留物。消除次生灾害。

4.7 营救伤员或转移危险化学品和化学泄漏物清消时，应与专业队伍协调行动，互相配合，提高救援效果。

4.8 收油车辆严格按指定路线行驶，按规定戴好防火帽。

5 应急联络方式

5.1 应急联络方式及应急物资

公司火警4471119             公司气防4471190

罐区工段长：4471179         运行部调度：4471147

运行部主任：4471364         公司应急指挥中心：4471336

# 裂解单元急冷油泄漏事故现场处置方案

1 事故风险分析

1.1 危险性分析

DA101塔基本情况容量：678m3 ；急冷油有强烈的异味，易燃，为致癌物，温度为170℃，可能发生泄漏烫伤事故。

1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

乙烯装置裂解单元急冷系统

1.3 事故的危害影响程度及影响范围。

一旦发生大量泄漏事故，不仅造成人员财产损失，而且可能造成大气、土壤、水体、水源等重大环境污染以及生态破坏，造成不良的社会影响。

1.4 事故可能出现的征兆

急冷油泵出口管线发现渗漏现象，塔内液位不正常的下降，现场有较大异味，现场可燃气持续发生报警。

1.5 事故可能引起的次生、衍生事故

泄漏发生可能造成乙烯车间污水外送COD指标超标。易发生人员窒息、中毒、火灾、爆炸事故；衍生事故为急冷油进入雨排系统，造成水体污染

2 应急工作职责

2.1 现场应急救援组小组及人员构成情况

应急救援小组组长：赵福涛

应急救小组副组长：周鹏飞  王志强  高中峰  杨欣宇

应急救援小组成员：运行部HSE成员

2.2 职责

2.2.1 应急救援小组组长的职责

a) 根据事故现场的情况，确保应急资源配备投入到位，组织现场应急救援工作；

b) 同其他救援部门紧密合作，共同处理好事故，如果事故有扩大、发展趋势，及时报请公司应急指挥部，启动公司专项应急预案。

2.2.2 应急救援小组副组长的职责

a) 协助组长开展应急指挥工作，组长不在位时，代行其职责；

b) 组织编制现场处置方案，组织搞好培训和演练；

c) 负责现场应急处置，落实应急行动，根据险情发展，提出改进措施；

d) 组织做好善后工作。

2.2.3 事故第一发现人职责

a) 发生事故后立即拨打气防电话及火警电话，并通知值班长及现场人员；

b) 采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止事故继续恶化；

c) 及时疏散现场无关人员撤离现场。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

3.1.1 事故第一发现人立即拨打气防电话，及火警电话，报告泄漏介质与准确地点，同时以对讲机喊话方式通知车间值班长及现场人员,并注意观察现场人员是否中毒。

3.1.2 值班长、班长或岗位外操佩戴空气呼吸器迅速赶赴现场进行两人现场确认，立即向运行部领导报告。

3.1.3 运行部组织应急救援组赶赴现场，并宣布启动事故现场处置方案，按事故现场处置方案及相关程序、方法组织事故应急救援。

3.1.4 当事故有扩大趋势或无法有效处置事故时，由运行部应急指挥小组报告公司应急指挥中心，启动公司级响应，公司应急总指挥根据公司应急预案立即成立事故救援小组，制定详细的救援计划，并由报请政府及有关部门支援。

3.2 现场应急处置措施

3.2.1 初期事故处理

当发生初期小型泄漏时，当班人员应立即汇报值班长和单元主管，并对泄漏点进行确认，若可带压堵漏，及时组织人员进行消漏工作。若无法消除漏点，且有增大趋势，则立刻汇报至运行部领导，同时做好防范工作。

3.2.2 工艺处理

3.2.2.1 外操发现急冷油循环泵GA104出口管线发生破裂泄漏事故时，立即向值班长汇报。值班长要启动《乙烯装置应急预案》逐级向上汇报事故。

3.2.2.2 内操在应急预案启动后，立刻确认罐内物料总量并向值班长汇报。

3.2.2.3 裂解外操按系统停车方案将裂解炉紧急退料，及时切出DA101系统，并将TAHH150旁路。

3.2.2.4 外操佩戴好防护器具，进入现场立刻停止GA104泵的运行。关闭泵出口阀及根据工艺流程走向，关闭距泄漏点最近的急冷油出口管线阀门，以彻底断开与系统的前后联接，减少物料的泄漏。

3.2.2.5 外操在现场远距离确认泄漏部位、泄漏量等情况。做好现场隔离、疏散、警戒工作。

3.2.2.6 值班长应安排专人将封堵雨排物资送至泄漏区，外操佩戴好个人防护器具，然后进入现场对泄漏区域的雨排进行封堵(封堵点1)，防止泄漏物料由雨排流出装置。

3.2.2.7 应急组长指定专人在消防通道等候指引消防车、气防车。

3.2.2.8 运行部对装置紧急停车范围做进一步确认。

3.2.2.9 当发生大量泄漏时且围堰内液位到2/3时,立即请示现场指挥，外操将中和池内不合格废水紧急排放到隔油池，将泄漏混合物引入装置隔油池，防止危险物质进入雨排系统。

3.2.2.10 做好污水监控,配合环境监测组分析人员严密监控AD983污水浓度。

3.2.2.11 当隔油池能力不够时请示应急救援指挥部，将泄漏混合物引入雨排。提前做好雨排系统的流向路径，并做好封堵（包括E2区封堵点2）。

3.2.2.12 按照公司应急救援指挥部指挥进行下一步处理。

4 注意事项

4.1 进入事故现场必须戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具；手动工艺处理必须携带防爆工具。

4.2 报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。

4.3 人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

4.4 带好通讯工具，保持联系。

4.5 执行救援任务时，应以2～3人为一组，集体行动，互相照应。

4.6 灭火结束要进一步冷却，以防至复燃。设备检查结束后，清理火灾遗留物。消除次生灾害。

4.7 营救伤员或转移危险化学品和化学泄漏物清消时，应与专业队伍协调行动，互相配合，提高救援效果。

4.8 收油车辆严格按指定路线行驶，按规定戴好防火帽。

| 应急指挥小组 职务 | 分管工作 | 姓名 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 运行部经理 | 赵福涛 | 4471963 | 13839266330 |
| 副组长 | 副经理 | 周鹏飞 | 4471064 | 13623931310 |
|  | 设备运行专家 | 王志强 | 4471520 | 13903935352 |
|  | 副经理 | 高中峰 | 4471186 | 18238360586 |
|  | 副经理 | 杨欣宇 | 4471955 | 13939336408 |
| 成员 | 安全总监 | 辛鹏 | 4471157 | 13939336408 |
|  | 工艺主管 | 孙仰阔 | 4471131 | 13703837132 |
|  | 设备组长 | 魏明 | 4471192 | 13503937576 |
|  | 环保员 | 王九武 | 4471673 | 13839395101 |
|  | 安全员兼消防员 | 谢红超 | 4471271 | 13938325830 |
|  | 裂解单元 | 贾志林 | 4471671 | 13839266298 |
|  | 分离单元 | 常海涛 | 4471191 | 13633932325 |
|  | 热工单元 | 李万军 | 4471281 | 13633931372 |
|  | 加氢单元 | 王九武 | 4471673 | 13839395101 |

5 运行部应急联络方式

# 废碱罐泄漏事故现场处置方案

1 事故风险分析

1.1 危害程度分析

废碱罐容量为1539m3，废碱液中氢氧化钠含量为5%-8%，硫化钠含量为2%，碳酸钠含量1%-5%。本品有强烈的刺激性和腐蚀性，粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼睛可引起灼伤，粘膜糜烂出血和休克。

1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

乙烯装置热工单元FB231。

1.3 事故的危害影响程度及影响范围

一旦发生大量泄漏事故，不仅造成人员财产损失，而且可能造成大气、土壤、水体、水源等重大环境污染以及生态破坏，造成不良的社会影响。

1.4 事故可能出现的征兆

废碱罐体发现渗漏现象，罐内液位不正常的下降。

1.5 事故可能引起的次生、衍生事故

泄漏发生可能造成乙烯装置污水外送PH、COD指标超标。

2 应急工作职责

2.1 现场应急救援组小组及人员构成情况

应急救援小组组长：赵福涛

应急救援小组副组长：周鹏飞  王志强  高中峰  杨欣宇

应急救援小组成员：运行部HSE成员

2.2 职责

2.2.1 应急救援小组组长的职责

a) 根据事故现场的情况，确保应急资源配备投入到位，组织现场应急救援工作；

b) 同其他救援部门紧密合作，共同处理好事故，如果事故有扩大、发展趋势，应及时报请公司应急指挥部，启动公司专项应急预案。

2.2.2 应急救援小组副组长的职责

a) 协助组长开展应急指挥工作，组长不在位时，代行其职责；

b) 组织编制现场处置方案，组织搞好培训和演练；

c) 负责现场应急处置，落实应急行动，根据险情发展，提出改进措施；

d) 组织做好善后工作。

2.2.3 事故第一发现人职责

a) 发生事故后立即拨打4471190气防电话，及4471119火警电话，并通知值班长及现场人员；

b) 采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止事故继续恶化；

c) 及时疏散现场无关人员撤离现场。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

3.1.1 事故第一发现人立即拨打4471190气防电话，及4471119火警电话，报告泄漏介质与准确地点，同时以对讲机喊话方式通知值班长及现场人员,并注意观察现场人员是否中毒。

3.1.2 值班长、班长或岗位外操佩戴空气呼吸器迅速赶赴现场进行两人现场确认，立即向运行部领导报告。

3.1.3 运行部组织应急救援组赶赴现场，并宣布启动事故现场处置方案，按事故现场处置方案及相关程序、方法组织事故应急救援。

3.1.4 当事故有扩大趋势或无法有效处置事故时，由运行部应急指挥小组报告公司应急指挥中心，启动公司级响应，公司应急总指挥根据公司应急预案立即成立事故救援小组，制定详细的救援计划，并由报请政府及有关部门支援。

3.2 现场应急处置措施

3.2.1 外操发现在用设备FB231废碱罐装车时罐体破裂泄漏事故时，立即向值班长汇报。值班长要启动《乙烯装置应急预案》逐级向上汇报事故。

3.2.2 内操在应急预案启动后，立刻确认罐内物料总量并向值班长汇报，要求分离单元减少或停止向FB231送废碱。

3.2.3 热工外操紧急排空中和池AD981物料，做好储存泄漏系统的废碱。

3.2.4 外操在现场远距离确认泄漏部位、泄漏量等情况。做好现场隔离、疏散、警戒工作。

3.2.5 值班长应安排专人将封堵雨排物资送至泄漏区，外操佩戴好个人防护器具，然后进入现场对泄漏区域的雨排进行封堵(封堵点1)，防止泄漏物料由雨排流出装置。将泄漏物料有序引入酸碱中和池AD981，并进行中和处理，通知值班长要求成品做好盐酸供应。

3.2.6 应急组长指定专人在消防通道等候指引消防车、气防车。

3.2.7 运行部对装置紧急停车范围做进一步确认。

3.2.8 当发生大量泄漏时且围堰内液位到2/3时,立即请示现场指挥，外操将中和池内不合格废水紧急排放到隔油池，将泄漏混合物引入装置隔油池，防止危险物质进入雨排系统。

3.2.9 污水监控：配合环境监测组分析人员严密监控AD983污水浓度。

3.2.10 当隔油池能力不够时请示应急救援指挥部，将泄漏混合物引入雨排。提前做好雨排系统的流向路径，做好封堵（包括E2区封堵点2）。

3.2.11 按照公司应急救援指挥部指挥进行下一步处理。

4注意事项

4.1 拨打报警电话后要将事故地点、泄漏物质名称、事故基本情况描述准确。

4.2 迅速查明泄漏源点，关闭相关阀门或紧急停车，以切断泄漏源。

4.3 伤员救护组采取有效防护措施后进入现场抢救现场中毒人员。

4.4 加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。

4.5 应急处理：皮肤接触后立即脱去污染的衣着，用大量的清水冲洗至少15分钟，就医。眼睛接触后提起眼睑用流动的水冲洗，就医。吸入后迅速脱离现场到空气新鲜处，如呼吸停止时，立即进行人工呼吸。食入后用水漱口，给饮牛奶或蛋清。

| 应急指挥小组 职务 | 分管工作 | 姓名 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 运行部经理 | 赵福涛 | 4471963 | 13839266330 |
| 副组长 | 副经理 | 周鹏飞 | 4471064 | 13623931310 |
|  | 设备运行专家 | 王志强 | 4471520 | 13903935352 |
|  | 副经理 | 高中峰 | 4471186 | 18238360586 |
|  | 副经理 | 杨欣宇 | 4471955 | 13939336408 |
| 成员 | 安全总监 | 辛鹏 | 4471157 | 13939336408 |
|  | 工艺主管 | 孙仰阔 | 4471131 | 13703837132 |
|  | 设备组长 | 魏明 | 4471192 | 13503937576 |
|  | 环保员 | 王九武 | 4471673 | 13839395101 |
|  | 安全员兼消防员 | 谢红超 | 4471271 | 13938325830 |
|  | 裂解单元 | 贾志林 | 4471671 | 13839266298 |
|  | 分离单元 | 常海涛 | 4471191 | 13633932325 |
|  | 热工单元 | 李万军 | 4471281 | 13633931372 |
|  | 加氢单元 | 王九武 | 4471673 | 13839395101 |

4.6 泄漏时，应隔离泄漏区，用容器收集或用大量水冲洗，稀释后放入废水池。

5 运行部应急联络方式

# 苯抽提装置事故现场处置方案

1 事故风险分析

1.1 可能发生的事故类型

环境污染、中毒窒息。

1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

苯抽提装置。

1.3 事故的危害影响程度及影响范围

一旦发生大量泄漏、火灾、爆炸等事故，不仅造成人员伤亡、财产损失，而且可能造成大气、土壤、水体、水源等重大环境污染以及生态破坏，造成不良的社会影响。

1.4 事故可能出现的征兆

现场有芳香气味。

1.5 事故可能引起的次生、衍生事故

火灾爆炸。

2 应急工作职责

2.1 现场应急救援组小组及人员构成情况

应急救援小组组长：  张有东

应急救援小组副组长：王朝晖  张  峰  闫志永  周建红

应急救预案小组成员：吴俊涛  韩玉恒  杨立峰  徐 军  卓德光

2.2 职责

2.2.1 应急救援小组组长的职责

a) 迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众；

b) 迅速收集现场信息，核实现场情况，组织制定现场处置方案并负责实施；

c) 根据事故现场的情况，确保应急资源配备投入到位，组织现场应急救援工作；

d) 根据现场变化及时调整方案；

e) 协同地方政府实施人员疏散和医疗救助；

f) 及时向公司应急指挥中心汇报，如果事故有扩大、发展趋势，应及时报请公司应急指挥部，启动公司专项应急预案；

g) 负责现场的对外新闻发布。

2.2.2 应急救援小组副组长的职责

a) 协助组长开展应急指挥工作，组长不在位时，代行其职责；

b) 组织编制现场处置方案，组织搞好培训和演练；

c) 负责现场应急处置，落实应急行动，根据险情发展，提出改进措施；

d) 组织做好善后工作。

2.2.3 事故第一发现人职责

a) 发生事故后立即拨打4471190气防电话，及4471119火警电话，并通知值班长及现场人员；

b) 采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止事故继续恶化；

c) 及时疏散现场无关人员撤离现场。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

3.1.1 事故第一发现人立即拨打4471190气防电话，及4471119火警电话，报告泄漏介质与准确地点，同时以对讲机喊话方式通知值班长及现场人员,并注意观察现场人员是否中毒。

3.1.2 值班长、班长或岗位外操佩戴空气呼吸器迅速赶赴现场进行两人现场确认，立即向运行部报告。

3.1.3 运行部组织应急救援组赶赴现场，并宣布启动事故现场处置方案，按事故现场处置方案及相关程序、方法组织事故应急救援。

3.1.4 当事故有扩大趋势或无法有效处置事故时，由运行部应急指挥小组报告公司应急指挥中心，启动公司级响应，公司应急总指挥根据公司应急预案立即成立事故救援小组，制定详细的救援计划，并由报请政府及有关部门支援。

3.2 现场应急处置措施

3.2.1 初期事故处理

当发生初期小型火灾时，当班人员应立即汇报运行部，并对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材(如灭火器、消防栓、消防炮等)进行灭火；有灭火蒸汽的打开灭火蒸汽，并将所起火设备及关联设备关停，检查设备内部情况。并对相连工序进行检查，是否过火，设备检查结束后，清理火灾遗留物。

3.2.2 工艺处理

当苯发生大量泄漏时，应及时通知调度部、安全环保部和烯烃一部等相关单位，同时装置紧急停车。迅速查明泄漏源点，关闭相关阀门，以切断泄漏源。操作人员佩戴空气呼吸器现场应急处理泄漏，并用低压蒸气驱散有毒物蒸汽，必要时封堵装置内的RD线，防止苯通过RD线大量窜至乙烯车间。苯罐区消防池内纯苯用消防泡沫覆盖，防止挥发，最后用风泵抽入废油桶或罐车拉走处理。

停车步骤：

- 苯抽提装置B-T-02、 B-T-03紧急停车。

- 将B-T-01出料切至不合格线。

- 停B-P-04、B-P-07,并关闭B-P-04出口手阀。

- 当B-T-03液位降至15%时停B-P-06并关闭其出口手阀，隔离B-T-03。

- 打开B-P-06、B-P-07排地罐(B-V-13)手阀平衡B-T-03、B-V-04和地罐压力，同时将苯排入地罐。

- 启动B-P-14将地罐倒到湿溶剂罐B-V-11。

- B-T-03、B-V-04排空后用氮气置换干净。

3.2.3 污染防护。当班操作人员迅速佩带空气呼吸器返回现场，封堵苯抽提装置雨排线、OD线、RD线。

3.2.4 消防防护。清除周围施工，使用防爆工具，以防产生火花。

3.2.5 疏散与警戒。设定初始隔离区，封闭事故现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员，实行交通管制；在装置区路口设立警戒，严禁无关人员和机动车辆进入警戒区。

3.2.6 现场急救。应急救援人员必须佩戴个人防护用品迅速进入现场危险区，沿逆风方向将患者转移至空气新鲜处，根据受伤情况进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救；

3.2.7 现场清消处理。尽量将泄漏物料收集到事故罐内，无法收集的在关闭事故罐阀门后，用沙土和锯末进行处理。或用大量水冲洗。通知公用工程部和污水处理厂做好水体防范。

4 注意事项

4.1 进入事故现场的应急人员必须佩戴个人防护用品；

4.2 医疗救护人员必须沿逆风方向将患者转移至空气新鲜处；

4.3 在进行现场处置时，应使用防爆工具，及时分散和稀释泄漏物，防止形成爆炸空间，引发次生灾害；

4.4 及时对现场中毒、抢险人员和器材等进行清洗消毒，严格控制洗消污水排放，防止次生灾害。

5 应急联络方式

| 应急指挥小组 职务 | 姓名 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 张有东 | 4471967 | 13707670979 |
| 副组长 | 王朝辉 | 4471409 | 13949729476 |
| 副组长 | 闫志永 | 4471516 | 13633930406 |
| 副组长 | 周建红 | 4471973 | 18503932522 |
| 副组长 | 张 峰 | 4471260 | 13903931132 |
| 成 员 | 韩玉恒 | 4471522 | 13839378510 |
|  | 杨立峰 | 4471522 | 13030336630 |
|  | 徐 军 | 4471255 | 13949733909 |
|  | 吴俊涛 | 4471524 | 13503931836 |
|  | 卓德光 | 4471544 | 13939384790 |

# 危险废物储存、内部转运现场处置方案

1 事故风险分析

1.1 可能发生的事故类型

公司危险废物有净化水隔油池油泥、急冷系统过滤器、焦渣、裂解、废催化剂，废油、废干燥剂、废溶剂、废树脂、废包装器、C5自聚物、其他废物等危险货物。储存或处理过程发生车辆碰撞、泄漏，或者是处理过程操作失误、不按规程处理，都可能引发火灾、爆炸、泄漏污染、及人员中毒和窒息事故。

1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

厂区危险废物暂存间及各工序段产生危险废物处。

1.3 事故的危害影响程度及影响范围

a) 驾驶员、押运员未经相关培训、考核，不具备响应的上岗资格，装卸作业时，可能导致错误操作而引起的危险货物火灾事故。主要发生在卸货区域；

b) 装卸作业时，因野蛮或不按要求装卸，有可能发生坠落、碰撞、敲击等导致危险货物导致火灾。主要发生在装卸区域、仓库；

c) 危险废物的槽罐、桶、瓶、袋、箱等包装破损发生 的危险废物泄漏，还可能衍生其他的火灾或爆炸事故。主要发生在装卸区域和临存仓库；

d) 危险废物储存不符合规定，使禁忌物料混存，因长期存放导致包装破裂导致泄漏、火灾事故，甚至衍生污染和中毒窒息事故；主 要发生在临存仓库；

e) 分拣、处理及贮存岗位的员工未经相关培训、考核，不具备响应的上岗资格，可能导致错误操作而引起的危险货物火灾事故。主要发生在分拣、处理及贮存区域。

1.4 事故可能出现的征兆

储存间异味大。

1.5 事故可能引起的次生、衍生事故

火灾、爆炸、环境污染、人员中毒。

2 应急工作职责

2.1 现场应急救援组小组及人员构成情况

组  长：王  荆

副组长：王东玉  刘延鹤

抢险组：司武军、刘国勇、赵小珍负责，负责事故后工艺处理及抢修设备。

警戒疏散组：李庆民、黄立富负责，负责事故后人员疏散、危险区域划分、消气防车辆引导。

后勤保障组：宋现朝、刘国勇负责，负责事故后抢险物资的准备和运输。

2.2 职责

2.2.1 应急救援小组组长的职责

a) 根据事故现场的情况，确保应急资源配备投入到位，组织现场应急救援工作；

b) 同其他救援部门紧密合作，共同处理好事故，如果事故有扩大、发展趋势，应及时报请公司应急指挥部，启动公司专项应急预案。

2.2.2 应急救援小组副组长的职责

a) 协助组长开展应急指挥工作，组长不在位时，代行其职责；

b) 组织编制现场处置方案，组织搞好培训和演练；

c) 负责现场应急处置，落实应急行动，根据险情发展，提出改进措施。

2.2.3 事故第一发现人职责

a) 发现事故后立即通知当班内操和当班班长；

b) 采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止事故继续恶化；

c) 及时疏散现场无关人员撤离现场。

2.2.4 当班内操职责

通知当班班长、工段长，拨打气防电话，及火警电话，及时向运行部调度汇报。

3 应急处置

3.1 接报

接报人由班组担任，电话:4471417。接报人应注意以下几项工作：

a）问清报告人姓名、单位和联系电话；

b) 问明事故发生的时间、地点、事故区域、事故原因、主要毒物、事故性质(毒物外溢、爆炸、燃烧)、危害波及范围和程序、对救援的要求、同时做好记录；

c) 向运行部领导及公司调度处汇报接报情况，请示派出救援队伍；

d) 通知公司有关部门做好抢救准备工作；

e) 向公司危险化学品事故应急指挥部报告情况，反映要求和建议。

3.2 集结

救援单位领导或救援总值班根据情况，下令集结救援队伍，救援人员应根据规定的时间和要求在指定的地点集结，并带好各自负责的器材和装备。

3.3 报到

公司各救援队伍进入救援现场后，向公司危险化学品事故应急指挥部报到，其目的是接受任务，了解现场情况，提出救援建议，便于统一实施救援工作。

3.4 设点

各救援队伍进入事故现场，选择有利地形设置现场救援指挥部或救援、急救医疗点。设点时要考虑以下因素:

a)地点应选在上风向的非事故区，但不能远离事故现场；

b) 各救援队应尽可能在靠近现场救援指挥部的地方设点，以便保持联系；

c) 选择交通路口，利于救援人员或转送伤员的车辆通行；

d) 应急救援尽可能利用原有通讯、水和电等资源，有利于救援工作的实施；

e) 公司危险化学品事故应急指挥部及车间指挥小组、救援或医疗急救点均应设置醒目的标志，方便救援人员和伤员识别。还应悬挂轻质面料制作的旗帜，以便救援人员随时掌握现场风向。

3.5 救援

进入现场的救援队伍要尽快按各自的职责和任务开展工作。

- 公司危险化学品事故应急指挥部及车间指挥小组应尽快开通通讯网络，查明事故原因和危害程度;制定救援方案;组织救援行动；

- 应快速检测危险化学品的性质及危害程度，测定出事故的危害区域，提供有关数据；

- 工程救援组应尽快救灾(灭火、抑爆、堵塞毒品泄漏源);将伤员救离危 险区域;协助做好群众的组织撤离和疏散，做好毒物的清消工作；

- 现场急救医疗组应尽快将伤员就地简易分类，按急救和做好安全转送。同时应对救援人员进行医学监护，并为公司危险化学品事故应急指挥部提供医学咨询。

3.6 撤点

在救援行动中要注意气象和事故的发展变化，一旦发现所处的区域受到威胁时，应立即向安全区域转移，并保持与公司危险化学品事故应急指挥部及车间指 挥小组和各救援队的联系;救援工作结束后，各救援队撤离现场时，必须取得公司危险化学品事故应急指挥部的同意。撤离前要做好现场的清理工作，并注意安全第一。

3.7 总结

每一次执行救援任务或演练结束后都应做好救援小结，总结经验与教训，积累资料，以利再战。

4 注意事项

4.1 进入事故现场必须戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具；手动工艺处理必须携带防爆工具。

4.2 报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。

4.3 人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

4.4 带好通讯工具，保持联系。

4.5 执行救援任务时，应以2～3人为一组，集体行动，互相照应。

4.6 灭火结束要进一步冷却，以防至复燃。设备检查结束后，清理火灾遗留物。消除次生灾害。

4.7 营救伤员或转移危险化学品和化学泄漏物清消时，应与专业队伍协调行动，互相配合，提高救援效果。

4.8 收油车辆严格按指定路线行驶，按规定戴好防火帽。

5 应急联络方式及应急物资

5.1 应急联络方式

| 应急指挥小组职务 | 姓名 | 办公电话 | 住宅电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 王 荆 | 4471158 | 4472393 | 13839266141 |
| 副组长 | 王东玉 | 4471236 | 4472182 | 13849318131 |
|  | 刘延鹤 | 4471691 | 4471598 | 18339350032 |
| 成 员 | 李庆民 | 4471571 | 4817345 | 13949736550 |
|  | 司武军 | 4471291 | 4472646 | 13700800219 |
|  | 黄立富 | 4471149 | 4472819 | 13513916711 |
|  | 宋现朝 | 4471413 | 4472402 | 13949735595 |
|  | 刘国勇 | 4471177 |  | 13781320976 |
|  | 赵小珍 | 4471958 |  | 13649392302 |
|  | 高从勇 | 4606425 |  | 13938327593 |
|  | 孙冬青 | 4471028 |  | 13781320979 |
|  | 刘普兴 | 4471213 |  | 15609393930 |

# Text boxes

中国石化重特大事件应急预案

中原石化突发事件综合应急预案

中原石化环境污染事件应急预案

中原石化其它专项应急预案

水体环境风险事件专项应急预案

危险废物突发事件专项应急预案

放射性事件专项应急预案

运行部级应急预案

应急处置方案

中原石化应急指挥中心

应急指挥中心办公室

现场应急指挥部

运行部应急指挥部

各相关部室

专家组

协议单位

箭头说明

管理流程走向

应急技术支持走向

突发环境事件现场

第一发现人

当班负责人

运行部应急指挥部

初步判断事件级别

事故单位组织应急救援小组抢险

公司应急指挥中心办公室

公司应急指挥中心办公室

总指挥

启动公司应急预案

组织各应急小组

抢险

总指挥

濮阳经开区生态环境局

濮阳市应急指挥中心

集团公司应急指挥中心

启动一级应急预案

组织各应急小组抢险

Ⅲ级

立即

1小时内

立即

立即

Ⅰ级

立即

立即

濮阳经开区生态环境

濮阳市应急指挥中心

集团公司应急指挥中心

Ⅱ级

半小时内

中原石化应急指挥中心

应急指挥中心办公室

现场应急指挥部

运行部应急指挥部

各相关部门

专家组

协议单位

箭头说明

管理流程走向

应急技术支持走向

突发环境事件现场

第一发现人

当班负责人

车间应急指挥部

初步判断事件级别

事故单位组织应急救援小组抢险

公司应急指挥中心办公室

公司应急指挥中心办公室

总指挥

启动公司应急预案

组织各应急小组抢险

总指挥

濮阳市环保局

濮阳市应急指挥中心

集团公司应急指挥中心

启动一级应急预案

组织各应急小组抢险

三级

立即

1小时内

立即

立即

一级

立即

立即

濮阳市环保局

濮阳市应急指挥中心

集团公司应急指挥中心

二级

公司应急指挥

领导小组

公司应急指挥

中心办公室

公司应急指挥

中心

调度部

安全环保部

行政事务中心

物资采购中心

设备工程部

党群工作部

众和公司

事故现场

联防单位、协议互助

专家组

地方消防力量

地方

政府及安全环保监督部门

图示：实线为报告

虚线为告知

# 一级事件

中国石化应急

指挥中心